ООО «Геодезия и Межевание»

150002 Россия, г. Ярославль, Комсомольская пл., д. 7

Заказчик: администрация муниципального образования «Вохтомское»

Коношского муниципального района Архангельской области

Муниципальный контракт: № 0124300016213000002 от 16.07.2013 г.

Инвентарный номер  ГиМ – 2013/15

Генеральный план

муниципального образования

«Вохтомское»

Коношского муниципального района

Архангельской области

Нормативно-правовой акт

Пояснительная записка

Том 1

Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор

ООО «Геодезия и Межевание»                                                                           И. П. Губочкин

Руководитель темы,

Главный архитектор проекта                                                                       В. В. Богородицкий

Ярославль 2013 г.

|  | Состав Генерального плана муниципального образования «Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области |
| --- | --- |

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта: |
| Том 1 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию генерального плана | Инв. № ГиМ 2013/15.1 |
| Книга 1 | Анализ и оценка современного состояния территории |  |
| Книга 2 | Концепция градостроительного развития территории. Обоснование мероприятий по территориальному планированию |  |
| Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть): |
| Том 2 | Пояснительная записка. Положение о территориальном планировании | Инв. № ГиМ – 2013/15.2 |

## Перечень графических материалов

в составе генерального плана муниципального образования  «Вохтомское»

| № п/п | Наименование | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании: |
| 1. Материалы по обоснованию генерального плана: |
| 1 | Опорный план (Современное использование территории). | 1: 50 000 | н/с |
| 2 | Карта существующих и планируемых границ земель различных категорий. | 1: 50 000 | н/с |
| 3 | Комплексная оценка территории | 1: 50 000 | н/с |
| 4 | Схема ограничений использования территории | 1: 50 000 | н/с |
| 5 | Карта инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройства территории. | 1: 50 000 | н/с |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1: 50 000 | н/с |
| 2. Положение о территориальном планировании: |
| 7 | Карта функциональных зон. | 1: 50 000 | н/с |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1: 50 000 | н/с |
| 9 | Карта границ населенных пунктов | 1: 10 000 | н/с |

н/с  – не секретная.

|  | Содержание |
| --- | --- |

|  | Введение ……………………………………………………………………………… | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения ……………………………………………………………..……. | 10 |
| 2. 2.1 | Цели и задачи территориального планирования МО «Вохтомское»………..…… Муниципальные целевые программы………………………………………………. | 13 15 |
|  | Книга 1 Анализ и оценка современного состояния территории. |  |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.4. 3.4.1 3.4.2. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9 | Анализ и оценка современного состояния территории МО «Вохтомское»…………………………………………………………....................... Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования МО со «Схемой территориального планирования Архангельской области» и «Схемой территориального планирования Коношского муниципального района» ........................................................................................................................... Оценка природно-ресурсного потенциала ………………………………………… Функционально-планировочная организация территории МО ………….............. Состав и характеристика земельного фонда. Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель МО……………………………………..…… Функциональное зонирование территории………………………………………… Социально-экономический потенциал ……………………………………………. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы ………..……….….. Экономический потенциал территории …………………………………………….. Инженерно-транспортная инфраструктура ……………………..………………….. Жилищный фонд……………………………………………………………………... Культурно-бытовое обслуживание населения…………………………………….. Историко-культурный потенциал территории и особо охраняемые природные территории……………………………………………………………………………. Ограничения использования территории …………………………………..………. | 16 16 19 28 31 31 33 33 35 37 42 43 43 44 |
| 4. 4.1. 4.2. | Анализ и оценка современного состояния территории…..…………………….. Функционально-планировочная организация территории населённого пункта п. Фоминский...................................................................................................................... Санитарная очистка территории …………………….………………………………. | 55 55 56 |
|  | Книга 2. Концепция градостроительного развития территории. |  |
| 5. | Определение основных стратегических направлений (концепция) градостроительного развития территории МО «Вохтомское»……………………………………………………………………….. | 57 |
| 5.1. | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования……….. | 59 |
| 6. | Перечень мероприятий по территориальному планированию……………….. | 61 |
| 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.4 6.5 | Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры……………………………………………………………………………… Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства……………………….......................…………………………………. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности…………………………………………………………………………. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения…………………………………………………. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-транспортно инфраструктуры……………………………………………………………………… Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия…………………… Мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по обслуживанию туристов……………………………………………………………... Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды………………………………………………………………………………….. | 62 63 63 64 68 73 73 75 |
| 7. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…………………………………………… | 84 |
| 7.1. | Требования пожарной безопасности………………………………………………… | 90 |

Приложения:

Приложение 1

Техническое задание на разработку проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО «Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области (Приложение № 1  к муниципальному контракту № 0124300016213000002 от 16.07.2013 г.)

(на  8 листах)

Приложения 2

Перечень законодательных и нормативных документов и иных основных источников исходно-разрешительной информации

(на  3 листах)

Приложение 3

Перечень используемых сокращений

(на 3 листах)

Введение.

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования «Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области» разработан в 2013 году ООО «Геодезия и межевание» (150002 Россия, г. Ярославль, Комсомольская пл., д. 7) на основании муниципального контракта № 0124300016213000002 от 16.07.2013 г. с администрацией МО «Вохтомское» Коношского района Архангельской области (164040, Архангельская область, Коношский район, п. Фоминский, ул. Школьная, д. 8).

Законодательной и методической основой для разработки Генерального плана МО «Вохтомское» (далее - Генплана) является Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), определяющий, что градостроительная деятельность должна осуществляться с учётом интереса граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных и природоохранных интересов.

Содержание Генплана определено статьей 23 ГК РФ и «Техническим заданием на разработку Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО «Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области» (приложение № 1 к муниципальному контракту № 0124300016213000002 от 16.07.2013 г.).

В составе Генплана выделены следующие временные сроки и, соответственно, разработаны мероприятия по территориальному планированию МО с разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь – 2020 г.; расчётный срок (перспектива) - 2035 г.

Согласно статье 9 (пункт 11) ГК РФ, генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем 20 лет.

Документация Генплана представлена утверждаемыми материалами – «Положения о территориальном планировании» и материалами по обоснованию Генплана, соответственно, в текстовой (пояснительная записка) и графической (карты) форме и в электронном виде.

Генплан вместе с планами социально-экономического развития Коношского муниципального района (далее – района, МР) и муниципального образования «Вохтомское» (далее – МО) входит в единый программный блок по обеспечению устойчивого развития территории МО «Вохтомское», занимает в этом блоке свою правовую нишу (является нормативно-правовым актом) и призван указывать и регламентировать все вопросы градостроительной деятельности, связанные с использованием территории МО.

Генплан действует на территории МО «Вохтомское» в пределах его административных границ. Положения Генплана по территориальному планированию МО обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В числе базовой нормативно-правовой и градостроительной документации для принятия решений по территориальному планированию МО «Вохтомское» использованы:

- Федеральный закон от 29.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации);

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утверждены Приказом Минрегионразвития РФ от 26.05.2011г. №244);

- Постановление администрации Архангельской области от 22.09.2008г. №215-па/33 (ред. от 19.10.2010г.) «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 гг.»;

- «Градостроительный Кодекс Архангельской области» (2006г.);

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (2009г.);

- «Города и районы Архангельской области в 2011 г. Основные социально-экономические показатели» (статистический сборник, Архангельск, 2012 г.)

  - 1 том: население; труд; уровень жизни населения; коммунальное хозяйство; образование; здравоохранение; культура; отдых и туризм; окружающая среда;

  - 2 том: предприятия и организации; промышленные предприятия и коммунальное хозяйство; сельское и лесное хозяйство; строительство; транспорт; торговля и услуги населению;

- «Численность населения Архангельской области на 01.01.2012 г. «статистический сборник, Архангельсктат, 2012 г.);

- «Схема территориального планирования Архангельской области» (2012г.)

- «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области. Первый этап: материалы по обоснованию» (2011г.);

- «Каталог месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской области по состоянию на 01.01.2012 г.» (2012 г.)

- «Перечень особо охраняемых природных территорий Архангельской области» (федерального значения: национальные парки и заповедники; регионального значения: биологические, геологические и ландшафтные заповедники; местного значения: памятники природы);

- «Перечень объектов культурного наследия Архангельской области» (федерального и регионального значения);

- «Реестр автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Архангельской области» (Архангельскоблавтодор, 2012 г.);

- «Состояние топливно - энергетического комплекса Архангельской области» (2012 г.);

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг. (2010 г.);

- Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011-2013 гг.» (2010 г.);

- Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011-2013 гг.» (2010 г.);

- Долгосрочная целевая программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вохтомское» на 2011-2013 годы»;

- Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Коношском районе на 2012 –2014 годы»;

- Генеральная схема санитарной  очистки территории  муниципального образования «Вохтомское»  на 2013 -2018 годы;

- Долгосрочная муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО «Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области на 2010-2020 гг.

Работа выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, других законодательных актов и нормативно-правовых документов РФ и Архангельской области.

Подготовка, согласование и утверждение Генплана сельского МО должны соответствовать положениям статей 24 и 25 ГК РФ и Уставу МО «Вохтомское».

|  | Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей |
| --- | --- |

| Руководитель темы, главный архитектор проекта (ГАП) | В. В. Богородицкий |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта (ГИП) | А. В. Бурлаков |
| Архитектор | М. В. Смирнов |
| Архитектор | Т. С. Жилкина |
| Инженер по инженерно-транспортной инфраструктуре | А. В. Бурлаков |

|  | Справка главного архитектора проекта |
| --- | --- |

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

| Руководитель темы, главный архитектор проекта (ГАП) | В. В. Богородицкий |
| --- | --- |

- Общие положения

МО «Вохтомское» административно и территориально входит в состав Коношского муниципального района Архангельской области и располагается в северо-восточной его части. Вместе с ним в состав поселений района (всего - 8) входят Волошское, Подюжское, Тавреньгское, Мирный, Ерцевское, Климовское сельские поселения и Коношское городское поселение.

Площадь территории городского МО составляет  1 060,0 км2  или 106 000  га, что составляет от площади Коношского муниципального района (845 900 га) – 12,5 %.

Население на 01.12 2013 г. составляет 983 чел. или 0,98 тыс. чел. или  3,7 % от населения района (всего).

Административным центром МО является п. Фоминский, который наряду с этим также является  главным опорным, организующим центром расселения, с населением 55 чел. (5,5 % от общего населения МО). Поселок расположен приблизительно в 670 км от г. Архангельск и в 42 км от центра района п. Коноша.

В границах МО расположено четырнадцать  (14) населенных пунктов: 3 поселка и 11 деревень.

Плотность населения составляет 0,9 чел./кв. км (в районе – 3,1 чел./кв. км).

Из общего количества населения – 0,98 тыс. чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 145 чел. или 0,14 тыс. чел., (14,2 %), в трудоспособном возрасте – 556 чел. или 0,55 тыс. чел. (56,1 %), старше трудоспособного возраста – 282 чел или 0,28 тыс. чел. (29,7 %).

Соотношение мужчин и женщин составляет, 48,0 % и 52,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо могут встречаться такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

По территории МО проходит автомобильная дорога регионального значения «Коноша - Няндома», «Мелентьев Пал – Осташевская», подъезд к п. Мелентьевский от а/д «Коноша – Няндома», подъезд к д. Куфтыревская от а/д «Мелентьев Пал – Осташевская», а также дороги  местного значения (перечень указан в разделе «Транспортная инфраструктура»), которые обеспечивают связь населенных пунктов МО с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы Архангельской области. Общественный автотранспорт обслуживает региональные маршруты.

Помимо этого по территории поселения проходят железные дороги федерального значения «Москва – Архангельск» и «Москва – Мурманск». По железной дороге осуществляется связь между отдельными населенными пунктами МО.

На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог, а также обеспечить все населенные пункты подъездами с твердым покрытием.

Промышленность на территории МО «Вохтомское» представлена предприятиями, занимающимися сельскохозяйственной, лесохозяйственной деятельностью.

Агропромышленный комплекс муниципального образования представлен рядом КФХ и ЛПХ.

Из земельного фонда на территории  МО (106 000  га) можно выделить земли населенных пунктов, что составляет  470,7 га или 0,4  % от общей площади МО.

На территории МО из месторождений полезных ископаемых находится карьер ПГС и место добычи строительных песков.

Застройка МО на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена. Для газоснабжения населения используется привозной сжиженный газ в баллонах.  Схемой предусматривается обеспечение МО природным сетевым газом от  ГРС «Коноша» мощностью 5 800 куб. м/час.

Общая площадь жилищного фонда всего МО (с частным сектором) составляет 31,9 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность составляет 32,4 кв. м/чел.

Инженерная  инфраструктура, а именно централизованным водоснабжением, МО не обеспечено (имеется 3 км водопроводных сетей в кусте деревень «Нечаевская – Шестовская – Ивакинская» (0,9+1,0+1,1 км), нуждающихся в реконструкции).

Водоснабжение населенных пунктов от колодцев и скважин.  Централизованная канализация  и теплоснабжение отсутствует.

По территории МО проходят линии электропередачи ВЛ-220 к В, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ.

Территория МО «Вохтомское» частично охвачена мобильной связью операторов «МегаФон».

Большинство административно-управленческих учреждений МО, объекты управления ЖКХ, дорожного управления, производственные объекты и др. расположены в п. Фоминский и в п. Мелентьевский.

На территории МО имеется 2 объекта культурного наследия в дд. Грехнев Пал и Нечаевская: оба памятники архитектуры регионального значения.

.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения  расположены:

- образование: МБОУ «Вохтомская ООШ»  45 учащихся, в том числе в начальной школе обучается 18 детей, детский сад «Росинка» на 15 мест; МБОУ «Мелентьевская ООШ» 41 учащийся, детский сад «Елочка» на 17 мест;

- объекты дополнительного образования: нет;

- объекты социального обеспечения: нет;

- здравоохранение: Вохтомский ФАП (д. Осташевская), Мелентьевский ФАП (п. Мелентьевский); Валдеевский ФАП (д. Нечаевская);

- обслуживание: 8 магазинов (п. Фоминский, д. Куфтыревская, п. Мелентьевский (2), д. Осташевская (2), д. Нечаевская, д. Грехнев Пал), отделения почтовой связи (п. Фоминский, п. Мелетьевский, д. Шестовская), 2 столовые при школе;

- культура: МБУК «Вохтомский сельский Дом Культуры», структурные подразделения «Мелентьевский клуб» (п. Мелентьевский), "Валдеевский сельский клуб" (д. Ивакинская), клуб в д. Осташевская, Валдеевская библиотека (д. Ивакинская) (филиал № 4 МБУК «Библиотечная система Коношского района»), Вохтомская сельская библиотека (филиал № 6 МБУК «Библиотечная система Коношского района»);

- кладбища: 2 кладбища в п. Фоминский, д. Ивакинская, п. Мелентьевский, п. Овражное, Завандышье.

- Цели и задачи территориального планирования

МО «Вохтомское»

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК РФ).

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Генплан МО «Вохтомское», как документ территориального планирования, являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения управления планированием развития территории сельского МО и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Генплан обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития сельского МО с учётом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу и является основой для градостроительного зонирования территории – разработки Правил землепользования и застройки.

Основная цель генплана – разработка долгосрочной стратегии территориального планирования сельского МО на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов, учитывая особенности функционирования заполярных территориальных образований.

Задачами территориального планирования МО «Вохтомское» являются:

- комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ административного центра МО – п. Фоминский;

- функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения;

- развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения (планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей;

- удовлетворение потребностей жителей сельского МО в новом жилищном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;

- разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории;

- обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного использования природно-рекреационных ресурсов;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

|  | 2.1 Муниципальные целевые программы |
| --- | --- |

Основная цель муниципальных целевых программ (далее - МЦР) – последовательное повышение уровня и улучшение качества жизни населения МО.

Основными задачами программ являются:

- формирование благоприятного хозяйственного и социального климата, содействие культурному и интеллектуальному развитию населения;

- развитие производственного потенциала;

- стимулирование развития предпринимательской деятельности;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования;

- развитие инженерной инфраструктуры;

- содействие развитию жилищного строительства;

- улучшение состояния окружающей среды;

- повышение эффективности использования земельных ресурсов.

К основным МЦП, реализация которых предусмотрена, относятся:

Муниципальные целевые программы, действующие на территории «Коношский МР» и МО «Вохтомское»

Таблица 2.1/1

| №№ ПП | Наименование программы/ подпрограммы |
| --- | --- |
| 1 | Долгосрочная целевая программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Вохтомское» на 2011-2013 годы» |
| 2 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Коношском районе на 2012 –2014 годы» |
| 3 | Долгосрочная муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО «Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области на 2010-2020 гг. |

Книга 1. Анализ и оценка современного состояния территории

| 3. | Анализ и оценка современного состояния территории МО «Вохтомское» |
| --- | --- |
| 3.1. | Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования МО с «Объединенными схемами территориального планирования частей Архангельской области» |

Цели и задачи, определённые стратегическими перспективами социально-экономического развития Коношского района и МО «Вохтомское» на территориальном уровне решаются на основе принципов устойчивого развития. Устойчивость при решении вопросов территориального планирования означает долгосрочное равновесие между социальными, экономическими и экологическими функциями во взаимосвязи и взаимозависимости на данной территории.

Основные принципы устойчивого развития:

- сбалансированный учёт экологических, социальных, экологических и иных факторов, проявляемых на территории;

- обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности;

- учёт требований безопасности, охраны окружающей среды;

- сохранение природного и культурного наследия территории;

- последовательность осуществления мероприятий по территориальному планированию.

В Градостроительном Кодексе РФ (ст. 2) сформулированы принципы законодательства о градостроительной деятельности, которые должны найти выражение в градостроительной политике, осуществляемой на разных территориальных уровнях, включая муниципальный район. Градостроительная политика, построенная на этих принципах, имеет многообразные выходы, и реализуются в виде моделей градостроительной системы в целом, ее отдельных частей, сценариев развития и отдельных методических рекомендаций.

Устойчивость реализуется через мероприятия градостроительной политики, которая рассматривается как система мер, необходимых для совместного осуществления социально-экономической, финансовой и инвестиционных политик и является основанием для разработки документов по управлению территории.

Положения о территориальном планировании Коношского района, куда структурно, наряду с остальными (всего – 8: Волошское, Подюжское, Тавреньгское, Мирный, Ерцевское, Климовское сельские поселения и Коношское городское поселение), входит территория МО «Вохтомское», базируется на материалах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области».

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и МО и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Проектные решения в схемах территориального планирования Архангельской области и Коношского района отражают следующие перспективы социально-экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному планированию Коношского района в целом и МО «Вохтомское», в частности, на основе Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) Архангельской области:

- расселение в Коношском районе будет развиваться вдоль существующего меридионального транспортного коридора «Москва – Коноша – Архангельск»  и автомобильных дорог регионального и местного значения;

- п. Фоминский в системе расселения района определяется как хозяйственный центр (преимущественно лесохозяйство, а также сельское хозяйство, транспортное обслуживание) местного значения по переработке продукции и создания системы социального и культурно-бытового обслуживания населения района, а также как туристско-рекреационный центр;

- прогнозируется относительная стабилизация численности населения на современном уровне;

- при оценке современного жилищного фонда района в 947,7 тыс. м2 и жилищной обеспеченности в 33,5 кв. м/чел., прогнозируется (до 2035 г.) увеличение жилищной обеспеченности и объема нового жилищного строительства (ориентировочно, около 8,0 тыс. м2 ежегодно);

- на территории МО в соответствии с ДЦП и ИП Архангельской области не планируется строительство крупных объектов экономики;

- в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры предусматриваются:

- реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и проездов;

- обеспечение территории МО природным (сетевым) газом от планируемой  ГРС «Коноша» (МО «Коношское городское поселение»);

- установка новых опор ЛЭП;

- укладка новых кабельных линий;

- реконструкция внутридомовых электросетей согласно перспективам увеличения потребления мощности бытовых потребителей;

- развитие социальных учреждений обслуживания населения в районе предусматривает:

- реконструкция объектов социально-бытового обслуживания;

- рекреация и туризм: в качестве перспективных рассматриваются создание опорного центра развития культурно-познавательного туризма на территории района и МО с опорными точками на туристических маршрутах развитием в них территориальные зоны, с развитием в них туристской инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

| 3.2 | Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала |
| --- | --- |

Территория Коношского муниципального района располагается в юго-западной части Архангельской области, а МО «Вохтомское» - в северо-восточной части района.

Территория расположена в атлантико-арктической области умеренного пояса.

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под влиянием северных морей и интенсивного западного переноса, обеспечивающего вынос влажных морских масс воздуха с Атлантического океана (летом – холодного, зимой – теплого),  а  также  под  влиянием  местных  физико-географических  особенностей территории.

Сложное  взаимодействие  климатообразующих  факторов  определяют  своеобразие режима каждого климатического элемента – температуры воздуха и почв, атмосферных осадков, ветра, облачности и др.

Основную роль в формировании климата играет радиационный процесс, определяющийся географической широтой, поэтому количество поступающей солнечной радиации  зависит  от  высоты  солнца  над  горизонтом   и  продолжительности  дня.

Климат умеренно-континентальный, теплообеспеченность – умеренно-прохладная. Суровость зимы смягчают влажные ветры с Атлантики, часто дело доходит до оттепелей. Лето прохладное и дождливое.

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10оС составляет 105-110 дней. Среднегодовая температура равна +2,2оС, самым теплым был 2001 год – +2,6оС, а самым холодным – 1982 год – +1,2оС. Абсолютный максимум достиг +36оС, а абсолютный минимум – - 45оС. Средняя температура января составляет – -12,7оС, июля – +18оС. Весна затяжная с неустойчивыми температурами. Осень – продолжительная, с ненастной погодой. Даты начала и конца сезонов условны и меняются из года в год. Астрономическая длительность весны – 92,8 суток, лета – 93,6 суток, осени – 89,8 суток и зимы – 89 суток.

Особенности распределения осадков по территории в известной  мере определяются рельефом. На наветренных склонах возвышенностей происходит увеличение количества осадков, а на подветренных – их уменьшение. Так, на наветренных склонах Коношско-Няндомской возвышенности выпадает до 750-780 мм осадков.

Среднегодовая сумма осадков составляет 763,7мм. Самым влажным стал 2003 год – 841мм, а самым сухим  1961 год – 684,4мм. Среднее число дней с осадками – 210. Высота снежного покрова: средняя – 65см, наибольшего – 90 см, наименьшего – 55см. Снежный покров в среднем сходит 24 апреля, самый ранний – 4 апреля, самый поздний – 7 мая. Вскрытие рек в районе начинается 22 апреля со средней продолжительностью половодья 14 дней.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/сек. В розе ветров зимой преобладают юго-западные направления, а летом – северные.

Географическое  распределение  различных  направлений  ветра  и  его  скоростей определяется сезонным состоянием поля атмосферного давления.

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства и относительно благоприятны для развития сельского хозяйства, рекреации и туризма.

|  | Рельеф |
| --- | --- |

Коношский район  находится в северной части Русской равнины. В геологическом отношении его территория лежит в юго-западной части Онего-Двинско-Мезенской равнины.

Рельеф сложился в результате деятельности ледников в четвертичный период (около 1 млн. лет назад). Мореные холмы и гряды особенно хорошо выражены. Из них же сложена и Коношско-Няндомская возвышенность, которая тянется с Юга на Север со средней высотой 160 м. К востоку местность повышается.

Наибольшая высота составляет 244 метра над уровнем моря.

В бассейне р. Вохтомица наблюдается особенно волнистый характер рельефа. Протоки этой реки протекают в не широких, но глубоких долинах. Сама Вохтомица имеет значительную долину, но ее коренные берега порой возвышаются на 50 м и более от уровня воды.

В южной части района всхолмления чередуются со значительными по размерам заболоченными котловинными углублениями. В районе Трети среди широкозахватных заболоченных пространств расположилась возвышенно-волнистая площадь.

Резкие колебания в рельеф вносят и другие реки, у которых глубокоовражистые, местами узкие долины. Здесь же расположены глубокие озерные впадины ледникового типа.

Само муниципальное образование располагается на слабовсхолмленной моренной равнине с абсолютными отметками 200-250 м над уровнем моря. Уклоны поверхности преимущественно составляют 1-3 %, достигая 10-20 % и более лишь на отдельных участках склонов речных долин, озерных котловин и холмов. Понижения рельефа часто заболочены и заторфованы.

Крупные водораздельные холмисто-увалистые возвышенности с абс. отметками 200-250 м, сложенные ледниковыми, преимущественно флювиогляциальными отложениями.

Основной рельеф здесь – пологие возвышенности и долины с многочисленными озёрами (озеровидными расширениями, плёсами-озёрами), а также малыми реками и ручьями.

Встречаются все формы моренного рельефа, а также выходы известняков, мергелей и доломитов пермского возраста, что сопровождается иногда развитием карстовых процессов.

Коношско-Няндомская возвышенность отделяется от Онего-Двинской возвышенности заболоченной Мошинской депрессией (абс. отм. 70-95 м).

Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие коренные отложения верхнепермского возраста и четвертичные осадки. Верхнепермские отложения, залегающие с глубины 70-100 м, представлены нижнеказанскими глинами и мергелями и верхнеказанскими трещиноватыми известняками.

Верхнечетвертичные  коечно-моренные отложения валдайского возраста представляют собой сложное переслаивание отложений ледникового периода и водноледникового генезиса. Ледниковые осадки представлены суглинками с гравием и галькой, водноледниковые – разнозернистыми песками с гравием, галькой и валунами. К югу и юго-востоку от поселка линзы и прослои водноледниковых осадков достигают значительной мощности  (20-60 м). На территории поселка  в составе толщи преобладают ледниковые отложения. Общая мощность конечно-моренных осадков 70-100 м.

Современные четвертичные отложения, речной аллювий, озерные и болотные, представленные песками, иловатыми глинами  и торфом и имеющие мощность до  нескольких метров, слагают долины рек, озерные котловины и пониженные участки. Мощность торфа обычно не превышает 2 метров.

Гидрогеология

Подземные воды приурочены к отложениям пермского и четвертичного возраста. Воды типа «верховодки» содержатся в отложениях болотного и озерного генезиса, а также в песчаных линзах, развитых на ледниковых отложениях с поверхности, и создают условия для широкого заболачивания местности. Воды приурочены к линзам водноледниковых отложений, широко используются местным населением при помощи колодцев. Для организации водоснабжения значения не имеют из-за низких дебитов и возможности поверхностного загрязнения.

Выдержанный водоносный горизонт грунтовых вод связан с иловатыми мелкозернистыми и тонкозернистыми аллювиальными песками, развитыми в поймах рек. Из-за низких дебитов и возможности поверхностного загрязнения горизонт не имеет значения для водоснабжения.

Водоносный горизонт водноледниковых отложений развит преимущественно к югу и юго-востоку территории. Воды, приуроченные к линзам и прослоям мелкозернистого глинистого песка с гравием и галькой, могут иметь как напорный, так и безнапорный характер. Дебиты скважины достигают 3,0 л/сек, удельные дебиты – 0,42 л/сек, минерализация – 0,5 г/л. Воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые,  умеренно-жесткие. Горизонт может подвергаться поверхностному загрязнению и для организации централизованного водоснабжения не рекомендуется.

Водоносный горизонт верхнеказанских отложений приурочен к известнякам различной степени кавернозности и трещиноватости, развитых повсеместно с глубины 70-100 м. Мощность водосодержащих известняков составляет 20-30 м, напор 30-70 м. Водообильность горизонта неравномерная, но в целом довольно высокая. Удельные дебиты изменяются от 0,18 до 8,0 л/сек, составляя в среднем 1-2 л/сек, дебиты существующих скважин преимущественно составляют 3-8 л/сек, увеличиваясь до 18 л/сек.

Воды пресные с сухим остатком 0,5-0,6 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, умеренно жесткие, соответствуют ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» по всем показателям, за исключением повышенной мутности (5-10 мг/л) и железа – 2,75 – 3,35 мг/з. Водоносный горизонт широко используется для водоснабжения при помощи скважин.

Подземные воды, содержащиеся в более глубоких горизонтах имеют повышенную минерализацию и для водоснабжения не пригодны.

Гидрографическая сеть на территории поселения является потенциальной составляющей для развития экологического и спортивного (водного) туризма.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть представлена наиболее крупной рекой Вохтомица  и озерами Черное и Маткоозеро. Режим водных объектов не изучен. По аналогии с изученными на близлежащей территории они имеют преимущественно снеговое питание. Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью.

Весеннее половодье начинается на юго-западе территории обычно 10-15 апреля, в центральной ее части 20-30 апреля, а на северо-востоке 10-15 мая. В годы с ранней или сильно запаздывающей весной сроки наступления половодья сдвигаются соответственно на 20-30 дней. В период половодья наблюдаются максимальные расходы воды и проходит 40-60 % годового стока (до 70-80 % – в годы с многоводной весной). Величина среднего слоя стока за период половодья на Коношско-Няндомской возвышенности до 200-220 мм.

Наивысшие весенние подъемы уровней воды достигают 1,0-1,3 м. Граница затопления при наивысших уровнях воды редкой повторяемости нанесены на схему с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения и  схему границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сток рек отличается крайне низкой величиной. Средний многолетний расход воды составляет 0,13 м3/сек, годовой 95 % обеспеченности – 0,07 м3/сек. В отдельные периоды года возможны случаи полного отсутствия стока. Водоотбор на цели водоснабжения из всех водных объектов по условиям охраны природы допустим только при условии регулирования стока.

Минерализация поверхностных вод колеблется от 100 мг/л в период половодья до 300 мг/л в межень. Вода гидрокарбонатно-кальциевая, мягкая.

Реки и озера, расположенные на территории МО

Таблица 3.2/1

| № п/п | Наименование реки | Длина реки, км | Ширина водоохранной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Вохтомица | 91 | 100 |
| 2 | оз. Черное |  | 50 |
| 3 | оз. Маткоозеро |  | 50 |

Для большинства равнинных рек характерны широкие пойменные долины с террасированными склонами. Продольные профили рек хорошо выработанные, близки к профилю равновесия. Течение рек спокойное - длинные плёсы чередуются с песчаными перекатами, в верховьях рек перекаты нередко гравелисто-галечные (по-местному переборы), кое-где встречаются небольшие пороги, образуемые выходами твердых коренных пород (известняков, доломитов и др.) или скоплением в русле валунов, вымытых из морены.

Месторождения полезных ископаемых

На территории МО согласно «Каталога месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской области по состоянию на 01.01.2012 г.» имеются следующие:

- Пески строительные - «Косая  гора» -  в 7,5 км к З от п. Фоминский, в кв. 95 Вандышского лесничества, Коношского лесхоза, 279,87 га (на консервации);

- Карьеры ПГС – «Лычное» - в 9,8 км к СВ от п. Мелентьевский, на лев. берегу р. Лычная в кв. 109 Вандышского лесничества, Коношского лесхоза, 39,54 га (разрабатываемое).

|  | Почвы |
| --- | --- |

В МО преобладают лёгкосуглинистые и супесчаные, средне- и сильноподзолистые почвы с низким плодородием, высокой кислотностью, бедные питательными веществами. Встречаются болотистые почвы. В поймах рек сформировались аллювиальные почвы.

Иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые контактно-осветленные подзолы широко распространены в ледниковых и ледниковых с элементами карста ландшафтах (покрытый и перекрытый карст) моренных равнин северной тайги. Они приурочены к двучленным моренным отложениям и развиваются на хорошо дренируемых участках рельефа — вершинах моренных холмов и увалов, склонах средней крутизны под чернично-зеленомошными ельниками. В мезо-понижениях широко развиты торфяно(исто)-подзолисто-глеевые контактно-осветленные почвы на двучленных моренных отложениях в условиях длинных пологих склонов водораздельных поверхностей. Распространены они практически всюду, за исключением районов с интенсивным развитием карста.

В условиях избыточного переменного увлажнения, а также при активном латеральном внутрипочвенном перемещение соединений железа на геохимических барьерах формируются торфяно-подзолисто-глеевые оруденелые почвы.

Преимущественно под луговой растительностью развиваются дерновые типичные и дерновые иллювиально-глинистые почвы.

В условиях близкого залегания известняков и доломитов, на тонком (<10-15 см) слое суглинка формируются рендзины типичные, с темным гумусовым горизонтом. Если же почва непосредственно развивается на сильнокарбонатных породах (известняк или доломит), то образуются рендзины перегнойные  с темным перегнойным мажущимся горизонтом.

Ландшафты открытого карста отличаются наибольшим разнообразием почв, контрастностью и мелко-контурностью почвенного покрова. На выходах гипсов развиты уникальные почвы с грубой слабо- и среднеразложившейся подстилкой и чисто-гипсовыми минеральными горизонтами, которые были названы «сульфорендзинами», а по Классификации почв России они, в зависимости от мощности органогенных горизонтов, относятся к гипсо-петроземам или литоземам сухоторфяным или грубогумусовым. Эти почвы по составу и свойствам существенно отличаются от рендзин на выходах известняков и доломитов, хотя морфологически схожи с ними. В некоторых межостанцовых ложбинах формируются почвы "гипсового дождя" – из постоянно осыпающегося гипсового щебня, постепенно зарастающего мхом.

Крайне велика роль рельефа и карстовых процессов в перераспределении гидротермических показателей, литологического состава почвообразующих пород, что отражается и на функционировании почв. Имеется существенное различие в характере температурного режима почв различных местообитаний моренного и карстового ландшафтов. В условиях карста встречаются как наиболее «теплые» почвы межвороночных останцов, так и самые «холодные» почвы в карстовых воронках, которые в течение летнего периода остаются холоднее, чем в южной тундре. Целый ряд местообитаний карстовых ландшафтов (днища карстовых воронок, пещеры) испытывают воздействие пониженных температур в течение всего вегетационного периода в связи с чем интенсивность биологических процессов в них сильно снижена. К днищам карстовых воронок приурочены торфяные почвы и глеевые почвы на делювиальных отложениях.

|  | Растительность |
| --- | --- |

По растительности Архангельская область целиком входит в природную зону тайги, которая здесь подразделяется на подзоны с размытыми переходами и потому несколько неопределенными границами: подзона северной (севернее 64-65-й параллели), средней (основная часть области) и южной тайги.

Основные лесообразующие породы: ель, сосна, кроме того, береза, осина, ольха, лиственница, кедр. Еловые и сосновые леса занимают более 80% лесопокрытой площади.

Сосновые леса - занимают около четверти лесопокрытой площади и развиты преимущественно на хорошо дренированных песчаных почвах.

На хорошо дренированных водораздельных склонах возвышенностей распространены сосновые лишайниковые, лишайниково-зеленомощные леса. Кустарниковый ярус представлен черникой, брусникой, вереском. Также произрастают сосняки редкостойкие клеверо-разнотравные, которые являются результатом периодических рубок.

Сосна образует высокобонитетные древостои (I-III классов) паркового типа, представляющие исключительную рекреационную ценность.

Ельники зеленомощные - расположены на дренированных глинистых и суглинистых почвах.

Напочвенный растительный покров образуют зеленые мхи, видовой состав травянистых растений довольно беден. В подлеске встречается рябина, шиповник, малина. Наиболее представлен кустарниковый ярус из черники, брусники, голубики. Древостой зеленомощных лесов наиболее производителен.

Сфагновые и полгомощные леса - расположены на заболоченных и торфянистых почвах в сочетании с болотами.

В древостое кроме ели и сосны, участвуют ольха, береза, осина. Среди кустарников распространены багульник, морошка. Данные леса малопригодны для рекреационного использования.

Мелколиственные вторичные леса образованы березой, осиной, на увлажненных местах – ольхой. В подлеске распространены рябина, шиповник, жимолость. Травяной покров обычно густой.

Значительные площади занимают болотные массивы, главным образом, верховые с низкорослой сосной и сплошным покровом сфагновых мхов. Широко распространены кустарники: клюква, багульник, кассандра, подбел. Верховные болота используются для сбора клюквы, морошки, голубики.

Луга формируются в результате сведения лесов на водоразделах и в поймах рек.

На возвышенных участках водоразделов развиты суходольные луга с разнотравно-бобово-злаковым травостоем. Разнотравье представляют таволга водолистная, купальница европейская, дудник лесной, злаки – ежа сборная, лисохвост луговой, щучка обыкновенная.

Суходольные являются ценными сенокосными угодьями, могут быть широко использованы для ведения пчеловодства.

Вдоль рек развиты пойменные луга, травостой которых представлен овсяницей луговой, тимофеевкой, лисохвосткой, клевером, горошком и другими ценными луговыми травами – рекомендуется использовать под сенокосы.

|  | Животный мир |
| --- | --- |

Животный мир представлен тундровыми и таежными видами и насчитывает около 40 видов млекопитающих и около 160 видов птиц.

Для фауны лесной зоны типично ярусное размещение. В подземном ярусе обитают крот, многочисленные беспозвоночные, в лесной подстилке живут землеройки, лесные мыши, полевки.

Более плотно населен наземный ярус. Здесь обитают самый крупный из лесных млекопитающих – лось, а также хищники: бурый медведь, рысь, волк, лисица, норка, выдра и др.

К лесным птицам относятся глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, вальдшнеп и прочие. Обитают редкие ценные виды птиц: орлан – белохвост, орел, беркут, скопа.

На фауну большое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. На вырубках исчезают виды животных, связанных с хвойными лесами – белка-летяга, куница, рысь; из птиц – рябчик, глухарь, дятел. Но одновременно с этим растет численность грызунов, питающихся травяной растительностью, улучшаются условия для зайца, лося.

Многие виды животных и птиц имеют промысловое значение. Ведется отстрел медведя, лося, кабана, из пушных видов – лисицы, норки, ондатры, горностая, белки, зайца и других.

Наилучшие охотничьи угодья представляют луговые ельники по берегам рек, которые  богаты горностаем, рысью, росомахой, а также боровой дичью – глухарем, тетеревом, рябчиком.

| 3.3 | Функционально-планировочная организация территории МО |
| --- | --- |

На территории МО можно выделить следующую функциональную зону, соответствующую по своему целевому назначению согласно Земельного кодекса РФ (статьи 7, 77–103):

- зона земель населённых пунктов, что составляет 470,7 га или  0,4 % от общей площади МО.

Внутри территории Коношского муниципального района границы МО «Вохтомское» проходят смежно:

- на востоке – по границе с территорией МО «Подюжское»;

- на юге – по границе с территорией  МО «Коношское городское поселение»;

- на западе – по границе с территорией МО «Мирный»;

- на севере – по границе с территорией МО «Волошское».

Площадь территории МО составляет  1 060,0 км2 (106 000 га), что составляет 12,5 % площади района.

Население составляет 983  чел. или 0,98 тыс. чел. или  3,7 % от населения района (всего).

Все население имеет статус сельского.

Плотность населения МО составляет 0,9  чел./км2 против плотности населения в районе  в 3,1 чел./км2.

МО «Вохтомское»  является одним из  8-и поселений  Коношского муниципального района.

В составе МО 14 населенных пунктов, которые объединяются по сложившейся форме проживания в 3 группы:

Таблица 3.3/1

| №№ ПП | Статус НП | Название НП | Численность населения, чел. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | поселок | Фоминский | 55 | 64,5 |
| 2 | деревня | Осташевская | 133 | 34,5 |
| 3 | деревня | Куфтыревская | 76 | 14,8 |
| 4 | деревня | Кузнецовская | 21 | 7,2 |
| 5 | деревня | Фоминская | 18 | 16,1 |
| 6 | деревня | Мелентьев Пал | 71 | 37,7 |
| 7 | деревня | Балуевская | 14 | 9,7 |
| 8 | деревня | Грехнев Пал | 65 | 25,6 |
| 9 | деревня | Турово | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 453 | 210,1 |
| 10 | деревня | Ивакинская | 48 | 34,0 |
| 11 | деревня | Нечаевская | 39 | 13,9 |
| 12 | деревня | Шестовская | 36 | 19,5 |
|  |  | Всего | 123 | 67,4 |
| 13 | поселок | Мелентьевский | 399 | 146,0 |
| 14 | поселок | Овражное | 8 | 7,2 |
|  |  | Всего | 407 | 153,2 |
|  |  | Всего по МО: | 983 | 470,7 |

Таким образом, на территории МО расположены три (3) поселка (п. Фоминский, п. Мелентьевский, п. Овражное) и одиннадцать (11) деревень.

Все имеют различную численность населения. Наиболее распространены населенные пункты с численностью населения от 10 до 50 человек (6 НП или 46,1 %),  от 50 до 100 человек (4 НП или 30,7 %), один (1) населенный пункт с численностью населения от 10 до 50 человек (7,6 %),  два (2) населенных пункта с численностью населения от 100 до 500 человек (15,3 %).

Анализ системы расселения на территории МО «Вохтомское» и на территории Коношского муниципального района приведен в таблице 3.3./2.

Сравнительный анализ системы расселения МО «Вохтомское» и Коношского муниципального района

Таблица 3.3./2

| №№ ПП | Наименование показателей | МО «Вохтомское» | Коношский МР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория (всего), км2, в том числе: | 1 060,0/12,5 | 8 459,0 |
| 2. 2.1. 2.2. | Население (всего), тыс. чел./%, в том числе: Городское население Сельское население | 0,98/3,7 - 0,98/3,7 | 25,9 12,3 13,6 |
| 3. | Плотность населения (всего), чел./кв.км | 0,9 | 3,1 |
| 4. | Количество районов, ед. | - | 1 |
| 5. | Количество поселений, ед./% | 1/5,55 | 8 |
| 6. | Количество НП, ед./% | 14/9,0 | 164 |
| 7. | Среднее число НП на территории МО, ед. | 14 | 51 |
| 8. | Среднее число жителей в поселении, тыс. чел./% | 0,12/120,0 | 0,1 |
| 9. | Среднее число жителей в СНП, чел./% | 70/85,3 | 82 |

На территории МО можно выделить следующие планировочные оси:

- территория МО располагается на планировочных осях «Коноша - Няндома», «Москва - Архангельск», «Москва – Мурманск»;

- также можно выделить несколько второстепенных планировочных осей (преимущественно на основе существующих транспортных коридоров).

Функциональное зонирование территории области основывается на анализе современного использования территории, положения элементов территории в общей пространственной системе районов, характера природопользования.

Таким образом, территория МО «Вохтомское» в структуре опорных центров хозяйственной деятельности (преимущественно лесохозяйство), выделенных в Схеме территориального планирования Архангельской области относится к хозяйственным центрам межрайонного назначения (организационные центры АПК, лесохозяйства и транспортного обслуживания, а также туристско-рекреационный центр).

Административный центр МО – п. Фоминский является одним из опорных, организующих центров расселения и системы межселенного культурно-бытового обслуживания населения на поселенческом (низовом) уровне.

| 3.3.1 | Состав и характеристика земельного фонда. Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель МО |
| --- | --- |

Площадь Коношского муниципального района  по сведениям о наличии и распределении земель по состоянию на 01.01.2012 г. (форма статистической информации № 22 – 2) составляет 845 900  га (8 459,0 кв. км) или 1,4 % от территории Архангельской области.

Земельный фонд МО составляет 106  000 га (1 060,0кв. км) или 12,5 % от территории района.

Распределение земель по целевому назначению имеет в районе (так же, как и в области) яркую специфику, в том, что на долю земель сельскохозяйственного приходится около 1,0 %; достаточно значительную часть занимают земли лесного фонда.

Земли населенных пунктов составляют в МО 470,7 га или 0,24 % от территории МО.

3.3.2  Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование - является важнейшим инструментом управления территорией и ресурсами, позволяющим наилучшим образом обеспечивать выполнение стоящих задач на отдельных участках территории.

Система функционального зонирования направлена на:

- снижение антропогенного воздействия на природные комплексы за счет дифференцированной планировочной структуры и регулирования рекреационного воздействия;

- создание системы отдыха, предполагающей свободу выбора рекреационных занятий;

- устойчивое природно-хозяйственное развитие территории.

Основной задачей проекта территориального развития МО является формирование проектного функционального зонирования территории.

Целью функционального зонирования является разделение территории района на зоны различного функционального назначения, в пределах которых целесообразно размещать объекты тех или иных хозяйственных отраслей, резервировать площадки и территории для разных видов освоения, устанавливать определённый режим использования территории.

Зонирование предлагается на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и туристско-рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории. Зонирование территории МО формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.

Функциональные зоны выделяются по преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

- урбанизированные;

- природоохранные;

- лесохозяйственные;

- сельскохозяйственные;

- специального назначения;

Урбанизированные территории представлены селитебной и производственной застройкой населенных пунктов, коридорами и площадками инженерно-транспортных коммуникаций (автодороги, ЛЭП и др.).

Природоохранные зоны. Включают в себя территории, формирующие перспективный природно-экологический каркас области и представлены существующими и предлагаемыми к включению охраняемыми территориями нормативного характера (защитные леса и особо защитные участки лесов) и особо охраняемыми природными территориями.

Территории сельскохозяйственного использования представлены землями сельскохозяйственного назначения.

Территории специального назначения (полигоны ТБО и промотходов, кладбища и др.) в составе земель категории «земли промышленности, связи, энергетики, транспорта, спецназначения и др.»

Территории возможного освоения минерально-сырьевых ресурсов связана с месторождениями общераспространенных полезных ископаемых на территории МО.

Туристско-рекреационные зоны – зоны, в которых сконцентрированы туристско-рекреационные объекты, в том числе объекты историко-культурного значения, а также природные и минеральные ресурсы для оздоровительных и рекреационных целей.

Предложения по территориальному развитию базируются на основе социально-экономического развития территории с учетом сложившейся планировочной структуры и планировочных ограничений природного и техногенного характера.

Проектным функциональным зонированием лесохозяйственные зоны сохраняются практически на всей территории.

| 3.4. | Социально-экономический потенциал |
| --- | --- |
| 3.4.1 | Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы |

Существующее население МО «Вохтомское» составляет 983 чел. или 0,98 тыс. чел.

Из общего числа населения:

- трудоспособного возраста составляет  0,14 чел., (14,2 %);

- в трудоспособном возрасте – 0,55 чел. (56,1 %);

- старше трудоспособного возраста – 0,28 чел. (29,7 %).

Все население МО - сельское.

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 48,0 % и 52,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо могут встречаться такие национальности как ненцы, коми и другие.

В последние годы  в МО «Вохтомское» сложилась тяжелая демографическая ситуация – резко снизилась численность населения, растет доля людей старше трудоспособного возраста, что на фоне все возрастающей смертности и ухудшения миграционной ситуации обуславливает снижение общей численности населения поселения.

Таким образом, генпланом принимается численность населения на расчетный срок (2035 г.) в 983 чел., то есть сохранение численности населения на существующем уровне.

Средняя продолжительность жизни населения МО составляет 67,5 года: мужчины – 62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней смертности мужчин.

К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести:

- повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как следствие, стабилизация численности населения и создание предпосылок для демографического роста;

- стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, повышение легитимности  брачности, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям;

- в области снижения смертности основные направления должны быть связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни.

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное  значение имеет учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории.

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике.

Сложная социально-экономическая  ситуация в связи с дефицитом рабочих мест вызывает миграционный отток населения. Отток населения из района направлен в сторону соседних центров экономической активности и областного центра.

Численность трудоспособного населения в МО составляет 0,55 чел., что составляет 56,1 % от населения МО, которые заняты в различных сферах экономики (сельское хозяйство, торговля, образование, здравоохранение и др.).

Среднестатистические показатели по РФ свидетельствуют, что 10-12 % населения в трудоспособном возрасте заняты по месту жительства индивидуальным трудом и работает по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации.

Доля таких лиц в МО может составлять около 0,06 чел. (12,0 % от населения в трудоспособном возрасте).

Таким образом, доля маятниковой миграции среди населения в трудоспособном возрасте (с производственными, образовательными и иными целями) в МО составляет около 0,06 чел. (6,6 % от населения МО).

Предполагается, однако, что с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест в поселениях района  начнется процесс возвращения местных жителей.

Продолжится процесс обезлюдивания малочисленных населенных пунктов.

Проектом предусматривается сохранение всех населенных пунктов МО, ни один из них не подлежит выбытию.

| 3.4.2 | Экономический потенциал территории |
| --- | --- |

Промышленность

Главной профилирующей отраслью является лесная, она представлена предприятиями малого и среднего бизнеса.

Агропромышленный комплекс

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является молочно-мясное животноводство.

В Схеме территориального планирования Архангельской области выделяются пункты с устойчивым социально-экономическим развитием, для создания в них центров по переработке сельскохозяйственной продукции. К таким относится п. Фоминский.

Отнесение населённых пунктов  центрам переработки сельскохозяйственной продукции определяется, в первую очередь, ориентацией на межмуниципальный рынок сбыта, наличием ёмкого местного рынка потребления, сложившейся производственной инфраструктурой и специализацией.

Сельскохозяйственное производство в МО представлено следующими КФХ: «Валдеево», «Грехнепальское», «Овражное» (свиноводство), Сметанин В. В., ИП Нефедова А. В., ИП Виноградова В. С., ИП Попова С. Ш.,  а также личными подсобными хозяйствами граждан.

Поголовье КРС в КФХ составляет 380 шт., в том числе коров – 170 шт., лошадей 7 шт.

Главными проблемами развития крестьянских хозяйств на территории МО  являются:

  - отсутствие специалистов в области животноводства, низкая заработная плата работников;

  - потеря некоторых сегментов рынка;

  - присутствие на внутреннем рынке более дешевой продукции производителей с других территорий;

  - незавершенность оформления собственности на земельные участки, выделенные в счет паев бывшим членам колхозных хозяйств.

Следует отметить  постоянное снижение доли крупного рогатого скота в структуре животноводства МО: сказываются стоимость кормов и другие затраты на откорм животных.

Среди сельскохозяйственных культур население выращивает картофель (преобладающая роль) и овощи.

Основная проблема развития сельского хозяйства на территории муниципального образования – сложные климатические условия, не развитый в достаточной мере рынок сбыта молочной, мясной продукции и овощей, а также потеря интереса, а как следствие и навыков и знаний, в разведении животных и птицы населением более молодого возраста. Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие сельского хозяйства в поселении, является невостребованность сельскохозяйственных земель и восстановление их плодородия.

Важнейшими направлениями  работы по развитию сельского хозяйства являются:

- техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий, в том числе по производству продукции растениеводства;

- расширение рынков сбыта;

- расширение ассортимента производимой продукции

- создание и развитие  предприятий (форм малого бизнеса) по переработке сырья.

Перспектива развития агропромышленного комплекса связана со следующими направлениями:

- на территории МО существует несколько свободных производственных площадок на закрытых ранее предприятиях (в основном, закрытые фермы), которые можно в дальнейшем использовать для инфраструктурного сектора, что позволит расширить количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

| 3.5. | Инженерно-транспортная инфраструктура |
| --- | --- |
|  | Инженерная инфраструктура |

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории МО расположен ряд сетей (линейных сооружений) и объектов энергетического комплекса.

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения (водоснабжение, водоотведение) предназначены для жизнеобеспечения  населения.

Электроснабжение.

По территории МО проходят линии электропередач ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ. Энергоснабжение производит ОАО МРСК «С-3 Архэнерго» ПО «Плесецкие сети» Коношских РЭС. Электрические сети в п. Мелентьевский и п. Овражное сданы в аренду на обслуживание Коношским РЭС с 01.02.2011 г. и находятся в аварийном состоянии.

Согласно СП 42.13330.2011 (приложение Н) укрупненные показатели электропотребления для сельских поселений (не оборудованных стационарными электроплитами) должны составлять около 950 кВч/год на 1 чел. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В настоящее время электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения составляет в МО от 300 до 350 кВч/год на 1 чел. или около 4,1 – 4,7 млн. кВч.

Перспектива развития сетевого хозяйства связана с совершенствованием системы электроснабжения и модернизацией подстанций, замене вводных устройств в жилом секторе.

Газоснабжение.

В данное время территория МО природным (сетевым) газом не обеспечена.

Схемой предусматривается обеспечение территории МО природным (сетевым) газом от ГРС «Коноша».

Потребителями газа на проектный период будут:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное и деревообрабатывающее производство;

- прочие потребители.

Водоснабжение

Инженерная  инфраструктура, а именно централизованным водоснабжением, МО не обеспечено.

Водоснабжение населенных пунктов от колодцев и скважин (имеется 3 км водопроводных сетей в кусте деревень «Нечаевская – Шестовская – Ивакинская» (0,9+1,0+1,1 км), не функционирующие на данное время и нуждающиеся в реконструкции.

.  В целом на территории МО, согласно реестра имущества, работает 16 источников водоснабжения: 4 скважины и 12 точек забора естественных ключей.

Проблемные вопросы возникают в связи с постоянным заиливанием скважин и прорывами системы.

Генпланом планируется создание водопроводной сети на территории МО.

Для повышения качества питьевой воды, бесперебойного водоснабжения необходимо провести капитальный ремонт системы водоотведения в д. Ивакинская, д. Нечаевская, д. Шестовская – 3,0 км. А также провести работы по очистке, прокачке артезианских скважин, поставить фильтры для очистки воды.

Качество воды источников водоснабжения должно соответствовать  требованиям п.п. 3.3; 3.4.1; 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям.

Норма водопотребления, как на 1 очередь (2020 г.), так и на расчетный срок (2035 г.) принимается в 100 л/сутки на человека (среднесуточное потребление в сельской местности). Общий объем водопотребления на 1очередь и на расчетный срок (2035 г.) составит соответственно, - 0,36 тыс. м3/сутки и 0,35 тыс. м3/сутки.

Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения населения МО питьевой водой являются:

реконструкция станции водозабора;

- повышение качества питьевой воды;

- улучшение качества жизни населения;

- предотвращение загрязнения водоисточников;

- реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

Водоотведение

Централизованное водоотведение на территории МО отсутствует.

Генпланом предусматривается организация системы водоотведения в п. Мелентьевский и ремонт системы водоотведения в дд. Ивакинская, Нечаевская, Шестовская.

Помимо всего, предусматривается строительство КОС в д. Осташевская и в п. Мелентьевский.

Объемы водоотведения, как на 1 очередь (2020 г.) так и на расчетный срок (2035 г.) будут составлять 100 л/сутки на человек. Общий объем сточных вод составит, соответственно 0,26 тыс.м3/сутки и 0,25 тыс.м3/сутки.

При отсутствии централизованной канализации допускается использовать в СНП децентрализованные схемы канализации.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме следует применять фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования (заводского изготовления).

Теплоснабжение

Теплоснабжение территории МО осуществляется от котельных. Централизованное теплоснабжение отсутствует. МБОУ «Мелентьевская ООШ» отапливается от котельной.

Генпланом предусматривается замена котельного оборудования и перевод на биотопливо. А также строительство новых котельных в п. Фоминский и п. Мелентьевский (в связи со строительством новых школ).

Связь

Основными направлениями развития связи на территории МО является устойчивое обеспечение населенных пунктов стационарной и мобильной связью. Основными поставщиками данной услуги являются: Вельский узел связи филиала «Артелеком» Архангельской области» ОАО «Северо-Западный телеком», ОАО «Мегафон».

Также в поселении оказываются услуги почтовой связи.

Транспортная инфраструктура.

Железнодорожный транспорт.

По территории поселения проходят участки железных дорог федерального значения «Москва – Архангельск» и «Москва – Мурманск», по которым идут поезда в северо-западные, центральные, южные и восточные районы России. По железной дороге осуществляется связь между отдельными населенными пунктами поселения.

Автомобильный транспорт.

По территории МО проходит автомобильная дорога регионального значения «Коноша - Няндома», «Мелентьев Пал – Осташевская», подъезд к п. Мелентьевский от а/д «Коноша – Няндома», подъезд к д. Куфтыревская от а/д «Мелентьев Пал – Осташевская», а также дороги  местного значения, которые обеспечивают связь населенных пунктов МО с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы Архангельской области. Общественный автотранспорт обслуживает региональные маршруты.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вохтомское»

Таблица 3.5/1

| №№ ПП | Наименование населенного пункта, по территории которого проходит автомобильная дорога | Идентификационный номер | Наименование дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Осташевская | 11222808 ОП МП-001 | ул. Молодежная | 1,2 |
| 2 |  | 11222808 ОП МП-002 | пер. Спортивный | 0,5 |
| 3 |  | 11222808 ОП МП-003 | ул. Юбилейная | 0,55 |
| 4 |  | 11222808 ОП МП-004 | ул. Центральная | 0,25 |
| 5 |  | 11222808 ОП МП-005 | ул. Зеленая | 0,6 |
| 6 | д. Куфтыревская | 11222808 ОП МП-006 | ул. Совхозная | 0,6 |
| 7 |  | 11222808 ОП МП-007 | ул. Набережная | 0,9 |
| 8 |  | 11222808 ОП МП-008 | ул. Береговая | 0,6 |
| 9 | д. Кузнецовская | 11222808 ОП МП-009 | ул. Речная | 1,0 |
| 10 | д. Фоминская | 11222808 ОП МП-010 | ул. Южная | 0,8 |
| 11 | п. Фоминский | 11222808 ОП МП-011 | ул. Школьная | 1,05 |
| 12 |  | 11222808 ОП МП-012 | ул. Железнодорожная | 2,1 |
| 13 | п. Мелентьев Пал | 11222808 ОП МП-013 | ул. Парковая | 1,0 |
| 14 |  | 11222808 ОП МП-015 | ул. Первомайская | 0,9 |
| 15 |  | 11222808 ОП МП-016 | ул. Дружбы | 0,6 |
| 16 | д. Балуевская | 11222808 ОП МП-017 | ул. Лесная | 0,2 |
| 17 | д. Грехнев Пал | 11222808 ОП МП-018 | ул. Центральная | 0,8 |
| 18 |  | 11222808 ОП МП-019 | ул. Зеленая | 0,7 |
| 19 |  | 11222808 ОП МП-020 | ул. Победы | 0,2 |
| 20 |  | 11222808 ОП МП-021 | ул. Дачная | 0,5 |
| 21 | д. Ивакинская | 11222808 ОП МП-022 | ул. Дачная | 0,4 |
| 22 |  | 11222808 ОП МП-023 | ул. Победы | 1,35 |
| 23 |  | 11222808 ОП МП-024 | ул. 8 Марта | 0,2 |
| 24 | д. Нечаевская | 11222808 ОП МП-025 | ул. Победы | 0,9 |
| 25 | д. Шестовская | 11222808 ОП МП-026 | ул. Победы | 0,8 |
| 26 |  | 11222808 ОП МП-027 | пер. Озерный | 0,2 |
| 27 | п. Овражное | 11222808 ОП МП-029 | ул. Овражная | 0,5 |
| 28 | п. Мелентьевский | 11222808 ОП МП-030 | ул. Новая | 1,05 |
| 29 |  | 11222808 ОП МП-031 | ул. Центральная | 0,9 |
| 30 |  | 11222808 ОП МП-032 | ул. Советская | 0,4 |
| 31 |  | 11222808 ОП МП-033 | ул. Зеленая | 0,6 |
| 32 |  | 11222808 ОП МП-034 | ул. Школьная | 0,5 |
| 33 |  | 11222808 ОП МП-035 | ул. Привокзальная | 0,2 |
| 34 |  | 11222808 ОП МП-036 | ул. Пролетарская | 0,5 |
| 35 |  | 11222808 ОП МП-037 | ул. Лесная | 0,3 |
| 36 |  | 11222808 ОП МП-038 | ул. Первомайская | 0,35 |
| 37 |  | 11222808 ОП МП-039 | ул. Железнодорожная | 0,4 |
|  |  | ИТОГО: |  | 24,6 |

На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог, а также обеспечить все населенные пункты МО автомобильными подъездами с твердым покрытием.

Также, генпланом предусматривается строительство новой АЗС (на С от д. Грехнев Пал) с придорожным сервисом.

На территории МО действует ряд пригородных автобусных маршрутов, связывающих центр МО с населенными пунктами района.

Пассажирские автобусные перевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями.

| 3.6 | Жилищный фонд |
| --- | --- |

Жилищный фонд МО «Вохтомское» составляет 31,9 тыс. м².

Муниципальные многоквартирные дома в количестве 89 дома, одноквартирные муниципальные дома – 6 шт., степень износа которых 80-90 %.

Ввод нового жилья за 2012 г. составил 137,4 м2.

Жилищная обеспеченность, таким образом, составляет около 32,4 м2/чел. Для сравнения, в Коношском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 36,5 м2/чел.

| 3.7 | Культурно-бытовое обслуживание населения |
| --- | --- |

В МО в настоящее время из объектов культурно-бытового обслуживания населения размещены и функционируют следующие:

- образование: МБОУ «Вохтомская ООШ»  45 учащихся, в том числе в начальной школе обучается 18 детей, детский сад «Росинка» на 15 мест; МБОУ «Мелентьевская ООШ» 41 учащийся, детский сад «Елочка» на 17 мест;

- объекты дополнительного образования: нет;

- объекты социального обеспечения: нет;

- здравоохранение: Вохтомский ФАП (д. Осташевская), Мелентьевский ФАП (п. Мелентьевский); Валдеевский ФАП (д. Нечаевская);

- обслуживание: 8 магазинов (п. Фоминский, д. Куфтыревская, п. Мелентьевский (2), д. Осташевская (2), д. Нечаевская, д. Грехнев Пал), отделения почтовой связи (п. Фоминский, п. Мелетьевский, д. Шестовская), 2 столовые при школе;

- культура: МБУК «Вохтомский сельский Дом Культуры», структурные подразделения «Мелентьевский клуб» (п. Мелентьевский), "Валдеевский сельский клуб" (д. Ивакинская), клуб в д. Осташевская, Валдеевская библиотека (д. Ивакинская) (филиал № 4 МБУК «Библиотечная система Коношского района»), Вохтомская сельская библиотека (филиал № 6 МБУК «Библиотечная система Коношского района»);

- кладбища: 2 кладбища в п. Фоминский, д. Ивакинская, п. Мелентьевский, п. Овражное, Завандышье.

Также в п. Фоминский  расположены: администрация и ж/д станция, пожарный водоем, пост АТС.

Основной проблемой в социально-экономическом развитии остается дефицит специализированных кадров.

Требуется дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений культуры, развитие сети объектов бытового обслуживания населения.

| 3.8 | Историко-культурный потенциал территории и особо охраняемые природные территории |
| --- | --- |

Всего на территории МО расположены 2 объекта историко-культурного наследия: оба являются памятниками архитектуры.

Перечень памятников истории на территории МО «Вохтомское»

Таблица 3.6/1

| №№ | Местоположение | Наименование памятника | Год постройки, материал | Статус | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры |
| 1 | д. Грехнев Пал | Церковь Воздвиженская | нач. 20 в | Рег. | Не используется |
| 2 | д. Нечаевская | Церковь Пресвятой Богородицы | - | Рег. | Не используется |

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

В настоящее время зоны охраны объектов культурного наследия на территории МО «Вохтомское» не установлены.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются до разработки проекта зон охраны временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительный или природной среды.

Для объектов культовой и гражданской архитектуры территории временной охранной зоны ограничивается в плане от его границ двойной высотой объекта.

| 3.9 | Ограничения использования территории |
| --- | --- |

Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

•	водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

•	зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

•	охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

•	санитарно-защитные зоны;

•	зоны охраны объектов культурного наследия.

•	территории с особым природоохранным режимом.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного кодекса РФ, представлены в таблице 3.7/1.

Размер водоохранных зон водных объектов

Таблица 3.7/1

| № п/п | Категории водных объектов | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Моря | 500 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. | Реки, ручьи, протяжённостью: менее 10 км от 10 до 50 км 50 км и более | 50 100 200 |
| 3. | Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 км2 | 50 |
| 4. | Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) | 200 |

Наиболее крупной рекой на территории МО является Вохтомица, а также на территории находятся озера Черное и Маткоозеро.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина водоохраной зоны рек на территории МО.

Таблица 3.7/1

| № п/п | Наименование реки | Ширина водоохранной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Вохтомица | 100 |
| 2 | оз. Черное | 50 |
| 3 | оз. Маткоозеро | 50 |

Размер прибрежной защитной полосы

Таблица 3.7/2

| № п/п | Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обратный и нулевой уклон | 30 |
| 2. | До 3° | 40 |
| 3. | 3° и более | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м.

Границы третьего пояса совпадают с границами второго.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории МО выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- транспортных магистралей;

- перспективной АЗС.

Охранные зоны электрических сетей.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 10 м – для ВЛ напряжением до 20кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 150-220 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 300-500 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений и связи.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны транспорта.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами МО, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Границы охранных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». К охранным зонам железных дорог вне населённых пунктов относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 100 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В МО расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м).

Добыча руд и нерудных ископаемых.

•	карьеры по добыче песка, гравия                                               IV кл. (100 м).

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ.

•	малые предприятия и цеха малой мощности

по переработке мяса до 5 т/сутки, молока – до

10т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных

изделий – до 2,5 т/сутки, производство конди-

терских изделий – до 0,5 т/сутки                                                     V  кл. (50 м).

Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

•	фермы КРС до 1 200 (всех специализаций)	                           III кл. (300 м);

• гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей

и сельхозтехники	                                                                           III кл. (300 м);

•	склады для хранения ядохимикатов и

минеральных удобрений до 50 т                        	                            IV кл. (100 м);

•	цехи по приготовлению кормов	                                                    IV кл. (100 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов                        IV кл. (100 м);

•	склады ГСМ	                                                                                       V кл. (50 м);

•	материальные склады	                                                               V кл. (50 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов	                            V кл. (50 м).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг.

•	усовершенствованные свалки ТБО	                                         I кл. (1000 м);

•	скотомогильники и захоронения в ямах	                                         I кл. (1000 м);

•объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей

(не более 10)	                                                                                         IV кл. (100 м);

•	АЗС 	                                                                                                     IV кл. (100 м);

•	физкультурно-оздоровительные сооружения открытого

типа с трибунами до 500 мест	                                                     IV кл. (100 м);

•	кладбища смешанного и традиционного захоронения

площадью 10 и менее га	                                                                 IV кл. (100 м);

•	склады хранения пищевых продуктов, промышленных

и хозяйственных товаров	                                                                 V кл. (50 м);

•	отстойно-разворотные площадки общественного

транспорта  	                                                                                        V кл. (50 м);

•	закрытые кладбища, сельские кладбища                              	     V кл. (50 м);

•	отдельно стоящие предприятия торговли,

общественного питания, открытые рынки	                                        V кл. (50 м).

Склады и места перегрузки.

•	открытые наземные склады и места разгрузки песка, гравия	    III кл. (300 м);

•	склады, перегрузка пищевых продуктов

(мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.	                V кл. (50 м).

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от  25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

В соответствии с действующими правовыми актами,  к памятникам относят только те ценные историко-культурные объекты, ансамбли или комплексы, которые поставлены на учёт или выявлены государственными органами охраны объектов культурного наследия, согласно соответствующей процедуре, которая лежит в основе всей системы охраны памятников истории и культуры объектов, включенных в государственные Списки  памятников культуры федерального или регионального значения и вновь выявленные памятники (см. пункт 3.8).

Для объектов, включенных в Списки, предусматривается составление:

•	паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные технические данные, предметная ценность и режим содержания;

•	проекта зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта);

•	охранных обязательств пользователей памятников.

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны включает несколько колец, для каждого из которых должны быть утверждены режимы градостроительной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним участках. Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности возникают при установлении зон охраны памятников археологии, поскольку археологические раскопки всегда несут в себе угрозу нарушения объекта охраны и требуют высокого уровня профессионализма.

В настоящее время зоны охраны для памятников архитектуры на территории МО не разработаны.

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему правовых, организационных, финансовых, информационных мер, направленных на выявление, учёт, изучение, проведение историко-культурной экспертизы, установление границ территорий и зон охраны объектов, контроль за их сохранением и использованием.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной а плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Территории с особым природоохранным режимом.

Защитные леса.

В соответствии с Лесным кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий, расположенных на землях лесного фонда.

По целевому назначению и категории защитности леса в поселении подразделяются:

- Защитные леса, в том числе:

  - Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

    - Зеленые зоны;

    - Защитные полосы лесов, расположенных вдоль автодорог;

    - Противоэрозионные леса;

  - Ценные леса, в том числе:

    - Запретные полосы лесов по берегам рек и водохранилищ.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

| 4. | Анализ и оценка современного состояния территории |
| --- | --- |
| 4.1 | Функционально-планировочная организация территории п. Фоминский. |

Планировочно  п. Фоминский располагается на автомобильной и железной  дорогах.

Улично-дорожная сеть поселка относится к прямоугольной схеме. Названия улиц: Железнодорожная, Школьная.

В п. Фоминский расположены администрация и станция ж/д, пожарный водоем, пост АТС.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения  в п. Фоминский:

- образование: МБОУ «Вохтомская ООШ»  45 учащихся, в том числе в начальной школе обучается 18 детей, детский сад «Росинка» на 15 мест;

- объекты дополнительного образования: нет;

- объекты социального обеспечения: нет;

- здравоохранение: нет;

- обслуживание: магазин, отделения почтовой связи, 2 столовые при школе;

- кладбища: 2 кладбища в п. Фоминский

В структуре хозяйственных центров Коношского района п. Фоминский (согласно Схеме территориального планирования Архангельской области и Объединенным схемам территориального планирования частей Архангельской области) выделяется как опорный центр переработки преимущественно лесохозяйственной, а также сельскохозяйственной продукции.

| 4.2 | Санитарная очистка территории |
| --- | --- |

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с отходами производства и потребления на территории МО позволил выявить следующее:

- На территории МО имеется места для временного складирования ТБО, с которых осуществляется вывоз в п. Коноша на полигон: п. Мелентьевский , площадью 5 000 кв.км, бывший водоем по а/д на Коношу, между 1 и 2 км и узкоколейной ж/д; дд. Шестовская, Нечаевская, Ивакинская, площадью 6 000 кв.км, правая сторона а/д «Коноша – Фоминская» от перекрестка дорог «Коноша – Подюга – Фоминская», расстояние 0,7 км. Деревни Мелентьев Пал, Грехнев Пал, Балуевская, площадью 5 000 кв.км, правая сторона а/д «Коноша – Няндома» и перекресток дороги д. Балуевская, д. Осташевская, Куфтыревская, Кузнецовская, Фоминская, п. Фоминский, площадью 5 000 кв.км в 500 м от п. Фоминский, левая сторона дороги в д. Грехнев Пал.

- Сбор твердых бытовых отходов должен осуществляться в контейнеры, размещенных в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

- Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

- Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

- Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

- Генеральная схема очистки территории населенных мест разработана.

|  | Книга 2. Концепция градостроительного развития территории. Обоснование мероприятий по территориальному планированию |
| --- | --- |
|  | 5. Определение основных стратегических направлений (концепция) градостроительного развития территории МО. |

Материалы аналитического этапа с анализом и оценкой современного состояния территории МО являются основанием комплексного анализа развития территории и обоснования предложений по территориальному планированию, на основании которых, в свою очередь, формируются положения о территориальном планировании МО.

В соответствии с проведённым анализом и оценкой современного состояния территории на стадии  этапов подготовки материалов «Обоснований» и «Положений» по территориальному планированию выдвинута концепция эволюционного преобразования градостроительной системы МО на основе принципов устойчивого развития территории.

В основу стратегических направлений и мероприятий, связанных с решением проблем эволюции существующего функционального зонирования территории МО, Генпланом предложен, как перспективный выход из сложившейся социально-экономической ситуации, реализация основных предложений по территории МО «Вохтомское» на основе «Объединенных схем территориального планирования частей Архангельской области», а также «Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» с целью постепенного перехода от инерционного (или традиционного) процесса развития территории к оптимистическому (целевому) типу развития на расчётный срок реализации Генплана (до 2035 г.)

При решении задач градостроительной стратегии развития МО должны рассматриваться:

- пути развития производственной сферы для обеспечения темпов устойчивого экономического роста;

- укрепление сложившегося транспортного каркаса за счет реконструкции (с повышением технической категории) и строительства автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения с целью обеспечения надежных круглогодичных автотранспортных связей;

- создания благоприятных условий для демографического роста, повышения культурного уровня и духовного развития населения, доступности качественного образования и формирования здорового образа жизни: увеличение доли детей, охваченных дошкольным образованием, и доли детей от 10 до 17 лет, охваченных программами дополнительного образования; развития инфраструктуры объектов физической культуры, спорта и туризма как одной из важнейших составляющих повышения уровня здоровья населения;

- совершенствование социальной сферы, как важнейшей составляющей для стабилизации численности населения и создания благоприятных условий для общественной и хозяйственной деятельности;

- повышения уровня инженерного благоустройства существующего (реконструируемого, модернизируемого) жилого и общественного фонда, а также вновь строящегося жилья и объектов обслуживания населения с целью создания более комфортных условий и повышения качества жизни;

- сохранения и развития системы объектов культурного наследия, как важнейшего структурного потенциала территории в целях расширения возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию, а также, как основы развития рекреационных зон и размещения объектов туристической инфраструктуры;

- активизация в качестве экономической основы устойчивого развития территории отрасли «Рекреация и туризм» с учетом туристско-рекреационном потенциала района и МО в виде значительного потенциала лесного, обширный водный фонд акватории, потенциала объектов культурного наследия;

- повышения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды, в том числе за счет обустройства инфраструктурой и благоустройства территории населенных пунктов и мест массового и индивидуального отдыха населения с целью совершенствования системы их санитарной очистки; улучшение качественной структуры лесных насаждений и системного увеличения доли молодняка на лесных площадях.

5.1 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

Целесообразность вариантного подхода к обоснованию отдельных мероприятий по территориальному планированию зависит от полноты, степени обоснованности документов по развитию и размещению объектов капитального строительства. В связи с этим ряд мероприятий на данной стадии градостроительных обоснований не требует рассмотрения других вариантов размещения объектов, например, в случае включения объектов в адресную инвестиционную программу, стратегические планы и целевые программы.

В других случаях необходимы: последовательный анализ комплекса предпосылок и условий, а также разработка вариантов (возможно, сценариев), их реализация на основе апробированных в градостроительной практике методов и подходов.

На основе «Схемы территориального планирования Коношского района» и «Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» в генеральном плане МО «Вохтомское» выделены следующие возможные сценарии (варианты) социально-экономического развития: инерционный и оптимистический.

В работе над генеральным планом МО «Вохтомское» учитывались основные положения государственной градостроительной политики расселения, разработанные в «Генеральной схеме расселения на территории  Российской Федерации» в вопросах:

- методика и концепция формирования агломерационных систем расселения, модернизации и развития транспортно-коммуникационных комплексов и инфраструктурных комплексов;

- методика и концепция предоставления разных возможностей развития всем типам сельских поселений на основе потребностей населения в ведении различных форм сельского хозяйства, исходя из его многоукладности;

- методика и концепция последовательной экологической реконструкции территории и оздоровления окружающей среды;

- методика и концепция совершенствования законодательно-нормативного обеспечения землепользования и повышения роли градостроительной документации как долгосрочной основы определения функционального зонирования территории, формирования инфраструктуры и обеспечения экологической безопасности среды обитания населения.

Решение этих методико-концептуальных вопросов нашли комплексное отражение и возможных сценариев социально-экономического развития МО Вохтомское.

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:

- замедление экономического развития, падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, сохранение уровня достигнутого развития, сильная диспропорция в развитии других муниципальных образований – районов и поселений;

- сохранение потенциала основных компонентов природно-пространственной среды, преимущественно за счёт земель лесного и водного фонда;

- нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение численности и ухудшение демографического состава населения; усиление миграционных потоков с трудовыми целями

Определённые возможности выхода из такой ситуации открывает переход к оптимистическому пути развития.

Оптимистический тип развития территории характеризуется:

- сохранением потенциала сложившейся на территории экономической (в том числе, агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путём «наращивания» новых производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего, сельскохозяйственного производства); акцент на модернизацию существующей экономической базы потребует значительных частных инвестиций при крайне высоком инвестиционном риске вследствие необходимости поддержания постоянной конкурентоспособности продукции в споре с уже имеющимися на рынке аналогами;

- сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и размещении объектов туристической инфраструктуры;

- сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением районных и сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры (обеспечение всех населенных пунктов автодорожными подъездами с твердым покрытием и природным (сетевым) газом);  развитием жилищного строительства на землях населенных пунктов на основе, преимущественно, индивидуальной застройки с последующим увеличением жилищной обеспеченности; полной ликвидацией ветхого жилищного фонда; повышением показателей  обеспеченности жилищного фонда инженерным благоустройством.

Наиболее перспективным выходом из сложившейся социально-экономической ситуации является ввод сильной инновационной составляющей  и постепенный переход к инновационному пути развития.

6. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Перечень мероприятий по территориальному планированию МО «Вохтомское» включает в себя:

- мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в том числе:

  - мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности;

  - мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения;

  - мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-транспортной	 инфраструктуры;

- мероприятия по сохранению объектов культурного наследия;

- мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по обслуживанию туристов;

- мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды.

6.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры.

Перспективная территориальная организация МО "Вохтомское" взаимосвязана с совершенствованием (реконструкцией и капитальным ремонтом) транспортной инфраструктуры – автодорог регионального значения «Коноша - Няндома», «Мелентьев Пал – Осташевская», подъезд к п. Мелентьевский от а/д «Коноша – Няндома», подъезд к д. Куфтыревская от а/д «Мелентьев Пал – Осташевская», а также дорог  местного значения, которые вместе формируют единую планировочную структуру.

Территория МО сохраняется в установленных административных границах на площади 1 060,0км2 (106 000 га), что составляет 12,5  % от территории Коношского района.

Все население МО сохраняет на перспективу статус сельского населения.

Административный центр МО  – п. Фоминский остается при перспективном функциональном зонировании территории в существующих границах на площади в 64,5 га (0,06 % территории МО) и остается главным опорным организующим центром расселения и системы культурно-бытового обслуживания на поселенченском (низовом) уровне.

Природопространственной планировочной осью территории МО остается долина реки Вохтомица.

Перспектива развития функционально-планировочной структуры МО взаимосвязана с совершенствованием  (реконструкцией и капитальным ремонтом) также дорог  местного значения, которые вместе формируют единую планировочную структуру.

Функционально-планировочная структура п. Фоминский остается без изменений.

Основные принципы формирования и перспективы развития системы расселения на территории МО должны строиться на решении следующих задач:

•	сохранение и развитие основы экономического потенциала МО – лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства (животноводства и растениеводства) на основе сложившейся системы сельхозпроизводителей: КФХ «Вадлеево», «Грехнепальское», «Овражное», Сметанин В. В., ИП Нефедова А. В., ИП Виноградова В. С., ИП Попова С. Ш.;

•	решения проблем водоснабжения и водоотведения  -  в первую очередь в п. Мелентьевский, а, впоследствии, и в других СНП;

•	совершенствование организации системы детских образовательных учреждений (ДОУ); развитие и модернизация физкультурно-оздоровительных объектов с предоставлением услуг, в первую очередь, детям и подросткам;

•	учет системы объектов культурного наследия (памятники архитектуры) как важной составляющей в использовании природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала МО;

•	развитие туристической отрасли как части социально-экономического развития района и МО с целью активной разработки и освоения маршрутов экологического туризма и создания туристической инфраструктуры;

•	разработка и реализация на территории МО системы сбора, удаления и утилизации промышленных отходов и ТБО.

6.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительств

6.2.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности

К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории МО относятся:

- сохранение и развитие экономического потенциала МО на основе функционирующих сейчас КФХ «Вадлеево», «Грехнепальское», «Овражное», Сметанин В. В., ИП Нефедова А. В., ИП Виноградова В. С., ИП Попова С. Ш. и личных подсобных хозяйств,. Значительное место в экономической деятельности МО занимает малое и среднее предпринимательство, представляющее собой совокупность малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;

- строительство телятника (п. Мелентьев Пал);

- строительство пилоцехов (д. Грехнев Пал, д. Куфтыревская, д. Ивакинская).

- сохранения и развитие с учетом реконструкции и капитального ремонта автодорог на территории МО экономического потенциала дорожно-ремонтного потенциала;

- строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий (закрытые фермы);

- модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии;

- сохранение и развитие объектов малого и среднего бизнеса с увеличением количества малых предприятий на 10 % и дальнейшего роста этого сектора экономики.

6.2.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения

Жилищный фонд.

Жилищный фонд МО «Вохтомское» составляет 31,9 тыс. м².

Жилищная обеспеченность, таким образом, составляет около 32,4 м2/чел. Для сравнения, в Коношском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 36,5 м2/чел.

Степень износа муниципального жилого фонда составляет 80-90 %.

Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития Архангельской области.

Перспективное развитие жилого фонда и совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование комплексной застройки жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов повседневного обслуживания;

- формирование пакета необходимых документов для создания условий индивидуального жилищного строительства на селе.

Основная цель проекта - повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды

Для её достижения необходимо:

- своевременная реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа;

- ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;

- наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования;

- улучшение жилищных условий, строительство жилья для очередников и молодых семей;

- улучшение и выравнивание жилищных условий для всех категорий граждан

- формирование комфортной среды проживания,  благоустройство домов.

Генплан, руководствуясь постепенным переходом МО по оптимистическому варианту развития, предусматривает сохранение численности населения на современном уровне.

Культурно-бытовое обслуживание

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

- реконструкция и ремонт существующих зданий школы, начальной школы и  всех ДОУ;

- строительство новых зданий школ в п. Фоминский и п. Мелентьевский;

- строительство нового детского сада в п. Мелентьевский;

- создание условий для дополнительного образования детей.

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

- реконструкция существующих зданий ФАПов;

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры является одним из полномочий органов местного самоуправления района и поселений.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

- капитальный ремонт зданий МБУК «Вохтомский сельский Дом Культуры», Валдеевского сельского клуба (д. Ивакинская), Валдеевской библиотеки (д. Ивакинская, филиал № 4 МБУК «Библиотечная система Коношского района»);

- строительство нового сельского клуба в п. Мелентьевский.

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и в форме любительского спорта.

Основными проблемами развития физкультуры и спорта являются:

- слабая материально-техническая база спортивных сооружений,

- недостаточная их обеспеченность спортивным инвентарем, в том числе лыжами,

- ветхое состояние большинства спортивных залов,

- недостаточность залов и спортивных площадок для занятий в форме любительского спорта.

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

- строительство стадиона (п. Мелентьевский) и детской площадки в п. Мелентьев Пал;

- создание условий для занятий спортом и физической культурой в МО (реконструкция существующих спортивных плоскостных сооружений).

Данные сферы обслуживания являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования среды населенных пунктов. В МО должны быть выделены отдельные участки для развития общественно-деловой застройки.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

- новый магазин в д. Шестовская;

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями;

- размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественных центрах.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

Помимо всего, планируется организация нового кладбища на Ю от п. Мелентьевский, а также расширения территории кладбища в п. Фоминский.

6.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-транспортной	 инфраструктуры

Транспортная инфраструктура.

Предусматривается реконструкция сети автомобильных дорог на территории МО: автодорог регионального значения «Коноша - Няндома», «Мелентьев Пал – Осташевская», подъезд к п. Мелентьевский от а/д «Коноша – Няндома», подъезд к д. Куфтыревская от а/д «Мелентьев Пал – Осташевская», а также сети местных автомобильных дорог.

Предусматривается замена грунтовых покрытий на покрытия переходного типа (щебень, гравий, ПГС, обработанные вяжущими материалами).

К расчетному сроку намечено обеспечение всех населенных пунктов подъездами с твердым покрытием, кроме населенных пунктов с исчезающее малочисленным населением. К таким населенным пунктам грунтовые подъезды должны быть доведены до уровня грунтово-улучшенных покрытий.

Также должно произойти совершенствование и развитие объектов придорожного сервиса, в частности, развитие придорожного сервиса в месте строительства перспективной АЗС на С от д. Грехнев Пал.

Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение

Организация в границах поселений водоснабжения населения, водоотведения отнесена федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения.

Инженерная  инфраструктура, а именно централизованным водоснабжением, МО не обеспечено (имеется 3 км водопроводных сетей в кусте деревень «Нечаевская – Шестовская – Ивакинская» (0,9+1,0+1,1 км), нуждающихся в реконструкции.

Водоснабжение населенных пунктов от колодцев и скважин.  В целом на территории МО, согласно реестра имущества, работает 16 источников водоснабжения: 4 скважины и 12 точек забора естественных ключей.

Проблемные вопросы возникают в связи с постоянным заиливанием скважин и прорывами системы.

Для повышения качества питьевой воды, бесперебойного водоснабжения необходимо провести капитальный ремонт системы водоотведения в д. Ивакинская, д. Нечаевская, д. Шестовская – 3,0 км. А также провести работы по очистке, прокачке артезианских скважин, поставить фильтры для очистки воды.

Генпланом планируется создание водопроводной сети на территории МО.

А также предусматривается следующее:

- реконструкция водозаборного сооружения в д. Шестовская, п. Мелентьевский;

- разработка проекта ЗСО, проведение экспертизы;

- капитальный ремонт зданий скважин.

Норма водопотребления для населенных пунктов принята в соответствии со СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*), а также на основании анализа полученных исходных данных и составляет 130-160 л/сут/чел.

Водоснабжение промышленных предприятий предлагается осуществлять за счет использования собственных источников.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2012 и составляет 60 л/сут. на 1 очередь и расчетный срок.

Водоотведение

Централизованное водоотведение на территории МО отсутствует.

Генпланом предусматривается организация системы водоотведения в п. Мелентьевский и ремонт системы водоотведения в дд. Ивакинская, Нечаевская, Шестовская.

Помимо всего, предусматривается строительство КОС в д. Осташевская и в п. Мелентьевский.

При отсутствии централизованной канализации допускается использовать в СНП децентрализованные схемы канализации.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме следует применять фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования (заводского изготовления).

Теплоснабжение

Генпланом предлагается строительство новых котельных в п. Фоминский и п. Мелентьевский и реконструкция или замена изношенного котельного оборудования особенно это мероприятия важно для социально важных объектов (строительство новых школ).

Основными направлениями развития теплоснабжения, которые должны быть учтены в проектных схемах теплоснабжения МО, являются:

- определение перспективного  топливно-энергетического баланса МО с выделением оптимального баланса котельно-печного топлива за счет использования возможных видов топлива (уголь, дрова, топливные брикеты, мазут, природный газ, торф, геотермальная энергия, солнечная энергия и др.);

- определение приоритетных направлений технического перевооружения и развития систем теплоснабжения, а также комплексное решение вопросов технического перевооружения существующих систем теплоснабжения для повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;

- определение оптимальной степени централизации теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счёт замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы;

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья, а также проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов;

- внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации.

- сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

- внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя).

Газоснабжение

В данное время территория МО природным (сетевым) газом не обеспечена.

Строительство ГРС «Коноша» мощностью 5 800 куб.м/час, поможет обеспечить территорию МО природным (сетевым) газом.

Потребителями газа на проектный период будут:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное и деревообрабатывающее производство;

- прочие потребители.

Электроснабжение

Основным потребителем электрической энергии на территории Коношского муниципального района является население, а так же промышленные потребители.

Для повышения надежности энергосбережения на территории МО «Вохтомское» предусматривается:

- замена вводных устройств в жилом секторе;

- замена и устройство аварийных линий электропередачи в НП п. Мелентьевский, п. Овражное.

Направления развития объектов электроснабжения на территории связаны с модернизацией и реконструкцией существующих объектов электросетевого комплекса.

Намечается широкое внедрение передовых энергосберегающих технологий (новые строительные материалы, фотоэлементы).

Телефонизация

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

Основным оператором проводной связи является Архангельский филиал ОАО «Ростелеком». Увеличения монтируемой емкости не планируется

Основным телефонным кабелем, обеспечивающим междугороднюю связь, в настоящее время является волоконно-оптический кабель. Кабель проложен вдоль дороги.

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20 % от квартирного сектора;

- четыре ТА (телефона автомата) - на  1 000 жителей.

В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на данный сектор телекоммуникаций. И постепенное удешевление абонентских терминалов сотовой связи и снижение тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты отказываются от услуг стационарных телефонов. И поэтому надо учитывать то, что полученные по расчетам значения могут в значительной мере изменяться, под действием развивающейся мобильной связи.

Сотовая связь

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (сотовой радиотелефонной связи), на территории оказывают 2 оператора. Это » ОАО «Северо-Западный телеком», ОАО «Мегафон».

Все операторы предоставляют услуги в стандарте сотовой связи GSM-900/1800. В настоящее время сотовая связь стала основной заменой фиксированной телефонии

Основные этапы развития сотовой связи:

- Строительство новых базовых станций (вышка в п. Мелентьевский) и расширение зоны охвата территории.

- Выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов.

- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

- Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE), на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

6.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий

Всего на территории МО расположено 2 объекта культурного наследия – оба являются памятниками архитектуры регионального значения.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

6.4. Мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по обслуживанию туристов

Перспективное развитие туристско-рекреационной деятельности осуществляется в Архангельской области и в МО «Коношский МР» в соответствии с концепцией развития туризма, определенными соответствующими ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области» и целевые программы МО «Коношский МР».

Обширные лесные пространства, благоприятные экологическая среда и климатические условия, живописные ландшафты берегов рек и озер, историко-культурное наследие позволяют формировать туристско-рекреационное направление развития, ориентированное как на внутренние, так и на внешние потребности.

Исходя из имеющегося ресурсного потенциала, территория перспективна для кратковременной рекреации местного населения и туристско-рекреационной деятельности с развитием следующих видов туризма:

- культурно-познавательный туризм;

- экологический и природный туризм;

- сельский туризм;

- охотничье-рыболовный туризм;

- событийный туризм.

Важным фактором развития туризма является создание туристической инфраструктуры – гостиниц, баз отдыха, придорожного сервиса, торговли, общественного питания. Необходимо совершенствование туристического обслуживания и предоставление дополнительных услуг (производство сувенирной продукции, развитие традиционных ремесел, кухни).

Рекомендуемые проектом мероприятия в области рекреационной деятельности:

- создание центров народного быта;

- организация рекреационных зон;

- развитие агротуризма;

- создание туристической инфраструктуры (базы отдыха, гостевые дома, гостиницы);

- развитие придорожной инфраструктуры (в т.ч. объектов общественного питания,  мотелей)  вдоль  и на пересечении основных транспортных магистралей.

Любое туристическое предложение на территории может включаться в систему общерегиональных туристических маршрутов и турпродуктов.

Для развития кратковременной рекреации местного населения благоустроенные зоны отдыха местного значения должны быть приурочены к населенным пунктам, где будут организованы удобный подъезд к территории, тропиночная сеть и санитарная очистка территории.

Опорным центром развития туризма в Коношском районе может стать д. Ивакинская и ур. Завандышье.

Предполагается в опорном центре и опорных точках развитие туристской инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

6.5. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

К основным мероприятиям по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды относятся:

Проектные предложения генерального плана МО направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития района необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

- исполнение плановых проверок экологического контроля над деятельностью производств, а также внеплановые проверки с целью соблюдения обязательных требований, недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

- особое внимание следует уделять размещению новых производств, местным органам власти не давать согласие на реализацию проектов без положительного заключения государственной экспертизы; согласовывать с органами местного самоуправления, природоохранными органами технологии, применяемые при реализации проектов промышленного развития на территории района;

- в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории на предмет устойчивости ландшафтов к техногенным нагрузкам, с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

- обновление основных производственных фондов предприятий по транспорту углеводородного сырья, внедрение технологий автоматизированного контроля и предупреждения аварийных ситуаций;

- снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

- выполнение природоохранных и природовосстановительных мероприятий;

- внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания;

- постепенный переход к рациональному использованию природных ресурсов, основанному на возобновляемых ресурсах и наукоемких технологиях, максимальном сохранении природной среды;

- организация мониторинга состояния компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова и растительности.

Основными экономическими инструментами регулирования в области охраны окружающей среды согласно Федеральному Закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды» являются: плата за негативное воздействие на окружающую среду; возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов производства и потребления, и другие виды вредного воздействия на окружающую среду; экономические оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; предоставление налоговых и иных льгот.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду представляет собой возмещение части экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ, от сбросов загрязненных стоков в поверхностные и подземные водные объекты, а также от размещения отходов. Предусматривается, что данный вид платы должен быть главным источником получения средств, которые необходимы для компенсации ущерба от загрязнения окружающей среды, выполнения работ по ликвидации последствий загрязнения, а также повышения заинтересованности и ответственности природопользователей в выполнении нормативов экологических требований.

Действенным инструментарием государственного регулирования не только в области охраны окружающей среды, но и в достижении экологически безопасной, максимально экологичной технологии является экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде и предъявление исков нарушителям природоохранного законодательства в целях дальнейшего вложения указанных средств в рекультивацию земель, нарушенных в результате аварийного загрязнения.

При решении вопросов по охране окружающей среды необходимо использовать следующие документы:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 10.01.02 № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 14.03.95. № 33-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», 04.05.99. № 96-ФЗ;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления, 24.06.98. № 89-ФЗ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 26.12.2008 г. №294-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В настоящее время экологическая обстановка на территории МО «Вохтомское» оценивается как относительно благополучная с низким уровнем техногенной нагрузки на природные комплексы.

Одним из основных источников загрязнения воздуха в населенных пунктах МО, выступает автомобильный транспорт.

Основные направления предотвращения ухудшения экологической обстановки на территории МО «Вохтомское» следующие:

- разработка организационно-предупредительных мер для проблемных ареалов;

- организация системы контроля и управления за загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, геологической среды на участках промышленной деятельности (производственный экологический мониторинг);

- последовательное поэтапное хозяйственное освоение территории с учетом приоритетности экологических проблем (выбор эколого-хозяйственных приоритетов);

- разработка и осуществление комплекса природоохранных работ с учетом специфики физико-географических условий конкретной территории и характера хозяйственной деятельности.

С целью предотвращения загрязнения атмосферного воздуха в населённых пунктах МО намечаются следующие мероприятия:

- максимальное сокращение выброса вредных веществ отопительными установками за счёт: организации централизованного теплоснабжения сельских населенных пунктов от общепоселковых котельных, организации необходимых санитарно-защитных зон, оборудования дымовых труб котельных пылегазоулавливающими устройствами;

- создание лесополос вдоль дорог, а также устройство твёрдых покрытий на автодорогах;

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ).

Для улучшения экологического состояния водных объектов и их водоохранных зон предусматривается:

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- строительство новых высокоэффективных очистных сооружений производственных и бытовых сточных вод, канализационных очистных сооружений;

- разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

- выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства.

Для обеспечения охраны и рационального использования почв необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязнённые при:

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Мероприятия по охране почв и геологической среды:

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

- проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.;

- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод.

Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами:

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как на сегодняшний день проблема отходов наиболее остро стоит в МО, являясь одной из самых приоритетных в решении задач по охране окружающей среды.

Анализ существующего положения в секторе обращения с ТБО выявил следующие проблемы:

- недостаточно высокая эффективность существующих систем сбора и вывоза ТБО;

- наличие несанкционированных свалок, которые представляют угрозу окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

- отсутствие мест организованного размещения отходов во многих малых населенных пунктах;

- отсутствие в районе полигонов для токсичных отходов производства и потребления, что приводит к размещению этих отходов на полигонах и свалках ТБО;

- низкий уровень рекультивации заполненных секций полигонов и свалок.

Сложившееся положение обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей. Местами образования и накопления бытовых отходов являются населенные пункты.

К первоочередным мероприятиям по решению вопросов следует отнести:

- организация трех (3) полигонов ТБО на территории МО (п. Мелентьевский, д. Фоминская, деревни Валдеевского куста);

- строительство полигонов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) вести в соответствии с нормативными требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- организация скотомогильника на востоке от д. Нечаевская.

На первом этапе основным методом обезвреживания отходов является их захоронение на полигоне. (В перспективе следует ориентироваться на прогрессивные технические решения, предусматривающие селективный сбор отходов и термические методы).

На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Полигон ТБО как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков.

Защита окружающей среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона должна быть решена как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в основании полигона и предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата полигона за счет поэтапного освоения территории и устройства водозащитного покрытия по внешним откосам и поверхности отходов.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства (согласно СП 42.1330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с учетом сложившейся конкретной ситуации.

Твердые бытовые отходы ориентировочно составляют (для жилых и общественных зданий) на перспективу 360 кг чел/год (норма накопления крупногабаритных бытовых отходов включена в состав приведенного значения твердых бытовых отходов, составляет 5 %).

Уличный смет при уборке может быть принят 10 кг (0,014 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки, а жидкие бытовые отходы - на сливные станции или поля ассенизации).

Жидкие бытовые отходы. Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилищном фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.) колеблется от 1,5 до 4,5 м3/год на 1 человека.

При расчете общего количества жидких бытовых отходов следует учитывать отходы, образующиеся в неканализованных нежилых объектах общественного назначения.

Сбор и удаление жидких бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3 СанПиН 42-128-4690-88.

Охрана объектов животного и растительного мира

В соответствии со статьёй 19 ФЗ от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире», организация охраны животного мира осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Полномочия по государственному контролю и надзору за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации определяются Правительством Российской Федерации, а специально уполномоченных государственных органов субъекта Российской Федерации – высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьями 5 и 6 ФЗ от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире».

На сегодняшний день к основным проблемам, оказывающим негативное воздействие на объекты животного мира, относятся:

- Уничтожение и нарушение среды обитания объектов животного мира (уничтожение «кормового ландшафта» за счёт роста урбанизированных зон и развития лесохозяйственных зон, нарушение среды обитания животных инженерными коммуникациями).

- Браконьерство, превышение лимита добычи охотничьих ресурсов.

К организационно-планировочным мероприятиям по охране объектов животного мира, способствующим сохранению среды обитания относятся:

- учёт коридоров миграции животных при строительстве новых и реконструкции существующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- мероприятие, являющееся следствием учёта коридоров миграции животных – устройство зверопроходов в транспортно-инженерной инфраструктуре, находящейся на пути миграции животных;

- для новых, проектируемых объектов необходима разработка проектов ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду).

Охрана рыбных ресурсов

Охрана рыбных ресурсов РФ ведется в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» №166-ФЗ от 20.12.04.

В целях сохранения запасов водных биоресурсов и рационального их использования, в водоёмах Архангельской области применяются как долгосрочные меры регулирования промысла, установленные «Правилами рыболовства», так и действующие в течение одного-двух лет.

В соответствии со статьями Федерального закона от 20.12.2004г №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» приказом руководителя Федерального агентства по рыболовству от 13 ноября 2008 г. N 319 утверждены правила рыболовства, включающие:

- виды разрешенного рыболовства;

- нормативы, параметры и сроки разрешенного рыболовства;

- ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием водных биоресурсов;

- требования к сохранению водных биоресурсов.

Правилами установлены нормы промышленного рыболовства и рыболовства в культурно-просветительских, а именно:

- виды запретных орудий и способов добычи водных биоресурсов;

- минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый размер);

- запретные для добычи водных биоресурсов районы;

- запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов.

Постановлением Правительства РФ № 743 от 06.10.2008г. утверждены «Правила установления рыбоохранных зон». В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавливается особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности

Важнейшим мероприятием, направленным на увеличение и охрану биоресурсов является сохранение существующих нерестоохранных полос лесов (ценные леса), и соблюдение охранного режима их использования. В соответствии с Лесным Кодексом РФ в ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

Обеспечение безопасности физических факторов воздействия (шум, вибрация, электромагнитные поля)

Организационно-технические мероприятия:

- проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;

- разработка для всех вышек и антенн сотовой, радиорелейной и спутниковой связи  сводных санитарных паспортов, содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- создание озеленённых санитарно-защитных зон, а также шумозащитных экранов для защиты от акустического загрязнения, создаваемого стационарными источниками.

7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера

Общие положения

Обширная территории с высокой степенью обводненности, отсутствие постоянных автодорог к ряду населенных пунктов затрудняют действия сил РС ЧС, особенно в сложных климатических условиях суровых зим и продолжительного межсезонья с половодьем.

Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций: источники природных ЧС и источники техногенных ЧС.

Источники природных ЧС

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории поселения относятся:

- половодья и подтопления;

- штормовые ветры, ураганы;

- дождевые паводки;

- град, снежные заносы, обледенения, голод;

- лесные и торфяные пожары;

- весенние палы.

Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по ГОСТ Р 22.0.06-95

Таблица 7/1

| № п\п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды, деформация речного русла. |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации. |
| 4 | Сильные осадки: Продолжительный дождь(ливень) Сильный снегопад Сильная метель | Гидродинамический | Поток(течение) воды Затопление территории Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка Снежные заносы. |
|  | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Природные пожары |
| 6 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Опасные гидрологические процессы – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

По защите территорий от затоплений и подтоплений (СНИП 2.01.15-90) необходимо:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи "верховодки" и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

- агролесомелиорацию.

В границах зон затопления, оползней и карстов запрещается новое строительство, а существующие поселения, промышленные территории и дороги укрепляются обваловкой и дамбами.

К основным противоэрозионным мероприятиям следует относить:

- закрепление грунтов;

- агролесомелиорацию;

- удерживающие сооружения

- организацию поверхностного стока.

Опасные метеорологические явления - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории МО наблюдаются опасные метеорологические явления следующего характера: сильный ветер, ураганы, сильный снегопад, гололед, продолжительный мороз.

Особую опасность представляют собой ураганы и снежные заносы. Зимой могут выйти из строя объекты электротеплоснабжения, коммунальные сети.

В результате разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и объектов экономики, опоры и линии электропередач, заносятся автомобильные дороги, останавливается работа организаций, предприятий и учреждений.

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Лесные пожары непосредственно населенным пунктам не угрожают, т.к. населенные пункты и объекты в лесу окружены противопожарным разрывом от стены леса, но возможно опасное для здоровья задымление, что повлечет за собой эвакуацию населения и сельхозживотных.

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона мобильные и оперативные планы борьбы с лесными пожарами; устанавливают порядок привлечения сил и средств тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Источники техногенных ЧС

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических и экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- автомобильные и железные дороги: розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте;

- склады ГСМ на производственных и сельскохозяйственных предприятиях (защитная зона 100 м): взрывоопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;

- линии электропередач (ВЛ-35 кВ): зашита поселений от воздействия электрического поля, повреждение сетей;

- отопительные котельные (защитная зона 50 м): взрывоопасные объекты, аварийные остановки, перебои в теплоснабжении объектов.

Опасные происшествия на транспорте включают в себя понятия: транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Дорожно-транспортное происшествие – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности дорожного полотна.

Мероприятия по защите территории от природных ЧС

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера; мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении ими спасательных и других неотложных работ, в районе имеется Отдел по делам ГО И ЧС администрации МО «Коношский МР».

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций лежит совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных ЧС:

- снижение риска возникновения природных ЧС путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля над состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подготовку к чрезвычайным ситуациям;

- заблаговременное определение вероятности возникновения последствий природных ЧС и их интенсивности;

- комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников природных ЧС, а также подготовка органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий.

Мероприятия по защите территории от техногенных ЧС

На   автомобильном транспорте

Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности дорожного полотна.

При авариях на автомобильном транспорте возможны человеческие жертвы до 5 человек одновременно и полное уничтожение транспортных средств, попавших в аварию. Число аварий резко возрастает в осеннее-зимнее межсезонье (первый гололед).

Мероприятия по предотвращению:

- постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

На объектах жизнеобеспечения

Возможно возникновение аварий на объектах теплоснабжения; водоснабжения и канализационных сетях; энергоснабжения. В этом случае возможно полное прекращение подачи электроэнергии в населенные пункты. В зону отключения электроэнергии попадает 95 % населения.

7.1 Требования пожарной безопасности

В настоящее время как в Архангельской области, так и на территории МО «Коношский МР» обстановка с пожарной безопасностью остается сложной. Сложившаяся ситуация обусловлена комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и не получивших своего разрешения. Серьезные последствия может иметь недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны.

Около 70 % пожаров приходится на жилой сектор. При этом гибнут дети и взрослые, уничтожается ценное материальное имущество, наносится вред благосостоянию и здоровью людей.

В МО пожарное депо № 74 расположено в д. Куфтыревская (филиал Агентства противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, государственное казенное учреждение «Отряд государственной противопожарной службы № 10» отдельный пост пожарной части № 74), также в п. Мелентьевский располагается пожарная команда.

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ).

Размещение подразделений пожарной охраны на территории поселения необходимо осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. При средней скорости движения по сети местных автодорог в 60 км/час, нормативный радиус обслуживания населенных пунктов пожарными подразделениями будет составлять 15-25 км.

Анализ размещения подразделений пожарной охраны, состояния автодорог, радиуса доступности населенных пунктов до пожарных депо позволил выявить территории, где с особой остротой встает вопрос обеспечения пожарной безопасности.

В населенных пунктах, где проживающее постоянное население составляет менее 50 чел., необходима разработка противопожарных мероприятий, учитывающих невозможность привлечения пожарного подразделения: организация добровольной пожарной дружины, приобретение мотопомп, устройство противопожарных водоемов, обучение жителей основным действиям при тушении пожара и так далее.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целесообразно осуществить следующие мероприятия:

- обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту, населенному пункту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- устройство источников наружного пожарного водоснабжения: пожарные гидранты, пожводоемы, естественные источники (озера), в зимнее время проруби, и организации регулярной очистки дороги к ним.